## Slide 1: 第一章 计算机网络概述

## Slide 2: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 3: 网络体系结构
网络体系结构 (network architecture)
  网络不是一成不变的，必须适应基本技术和应用程序需求的变化
  建立网络体系结构，指导网络的设计和实现
    能够抽象地讨论和研究网络技术
    使网络的实现与网络的功能能够相互独立的各自发展
分层网络模型(Layered Network Model)
  为什么需要分层网络模型
  如何定义分层网络模型

## Slide 4: 协议 -- 计算机网络的基本组成部分
网络通信中需要很多很多协议、功能、组件的协作
  传输纠错，网络路由，地址解析，流量控制，应用代理，……
  RFC协议规范文档已超过8000件
网络协议(network protocol)
  为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
  组成要素
    语法 数据与控制信息的结构或格式
    语义 需要发出何种控制信息，完成
    何种动作以及做出何种响应
    同步 事件实现顺序的详细说明
Bob
Alice
I’d like to tell you a story of 200 words.
OK
200 words
received
Hello!
Hello!
如何使用这些协议构建计算机网络？

## Slide 5: 可能方案1 -- 模块化
模块化的协议栈 + 良好定义的模块接口
优点：独立性强，功能简单，模块易于实现
缺点：适应性差，难以维护，对系统实现是场灾难
模块化的络协议栈
TCP
ARP
HTTP
IP
OSPF
CSMA
RIP
UDP
PPP
VLAN
MPLS
FTP
SMNP
UDT
ICMP

## Slide 6: 可能方案2 -- 两层结构
将计算机网络分为两层
  应用层与物理层，两层的每种类型一对一适配
优点：相比于方案1，结构更清晰，更易于维护
缺点：每有一种新的应用，都需要与物理层的每种类型去适配
Web
Email
SSH
FTP
Video Streaming
Optical
Coax
WiFi
Cellular
两层结构的计算机网络体系结构模型

## Slide 7: 可能方案3 -- 三层结构
引入中间层，分别与应用层和物理层适配
  中间层实现对物理层的抽象，对应用层提供统一接口
优点: 极大降低了适配的工作量， M*N -> M+N
缺点: 引入适配层增加了设计难度
Web
Email
SSH
Bulk
Video Streaming
Optical
Coax
WiFi
Cellular
三层结构的计算机网络体系结构模型
Intermediate Layer
TCP/IP就是现在Internet的适配层
  TCP/IP在设计初始阶段，就是一个协议，后因协议太复杂，分成了两层（RFC791和RFC793）

## Slide 8: 分层的网络体系结构
分层的优点
  各层相互独立
    将建造一个网络的问题分解为多个可处理的部分，一层解决一部分问题
  灵活性好
    任何层发生变化时，只要接口不变，上下层不受影响
  结构上可分割开
    各层都可以采用最合适的技术实现
  易于实现和维护
  能促进标准化工作
理论模型
  开放系统互联 (OSI，Open Systems Interconnection) 参考模型
实际架构
  互联网体系结构 (TCP/IP体系结构）

## Slide 9: OSI参考模型 -- 理论模型
OSI (Open Systems Interconnection) 参考模型
  20世纪70年代国际标准化组织(ISO)制定
  按网络功能划分为7层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
终端主机
网络层
物理层
网络结点
数据链路层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
终端主机
网络层
物理层
网络结点
数据链路层
应用协议:HTTP, FTP…
处理链路上原始比特的传输：传输物理信号/接口/信号编码调制/速率
可靠的点对点数据帧传输
实现端到端的数据传输
进程管理/双工/半双工/单工/断点续发
加解密、数据格式化
高三层：面向应用
低两层：面向媒介
网络层及其下层技术实现：主机-主机的通信（尽力而为的交付）
网络互联的关键，分组交换网内分组的路由，实现主机到主机的通信
低两层与通信双方的端系统有关; 高三层向应用进程提供直接支持的功能; 网络、传输层则是连接上、下两组功能，提供完整的端到端的通信服务

## Slide 10: 互联网的组成
网络边缘
local/regional ISP
national/global ISP
home network
cloud service/content provider
mobile network
enterprise network
网络核心

## Slide 11: 互联网的组成
网络是由结点及相互连接的链路组成
  直连的网络(直连链路)
点对点
多路访问
  交换网络
  互联网

## Slide 12: 互联网体系结构 -- 实际架构
TCP/IP体系结构 [RFC 3439]
  ARPANET发展而来，TCP、IP两个核心的协议
  四层，但不严格的划分层，这样应用可以跨层使用网络
IP
子网层
TCP
UDP
TCP/IP体系结构
应用层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
OSI七层模型
多种网络协议
  如：以太网协议
这些协议由硬件(网络适配器）和软件(如网络设备驱动程序)共同实现
本层协议可分为多个子层
网际协议(IP)
  TCP/IP的关键部分,支持多种网络技术互连为一个逻辑网络
  实现主机到主机的通信：确定分组转发路径，使主机可以把分组发往任何网络，并使分组独立地传向目标
定义了两个端到端的协议，为应用程序提供可供选择的逻辑信道
TCP
  面向连接的协议，提供可靠的字节流传输
UDP
  提供不可靠的无连接的传输
包含OSI模型的应用层、表示层、会话层的所有功能
  数据表示
  数据加密
  会话控制

## Slide 13: 互联网体系结构 -- 实际架构
细腰结构(narrow-waist)是网络体系结构模型中最典型的特征
  研究表明，分层的体系结构最终会演化成细腰模型 [SIGCOMM11]
  互联网体系结构一直在演进中，现有结构可能会演化成新的细腰模型 [HotNets10]
TCP/IP
Email, Web, Bulk, Voice,
Weixin, Video Streaming, ...
HTTP
Ethernet, PPP, …
CSMA, Async, Sonet, ...
Copper, Fiber, Radio, ...
IP
Email, Web, Video, Voice, ...
SMTP, HTTP, RTP, ...
TCP, UDP
Ethernet, PPP, …
CSMA, Async, Sonet, ...
Copper, Fiber, Radio...
IP为细腰
  IP over Everything
    IP 可应用到各式各样的网络上
  Everything over IP
    各式各样的应用可承载在IP之上

## Slide 14: 分层模型中的相关概念
实体 (entity)
  任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程
对等实体 (peer entity)
  位于不同系统的同一层内相互交互的实体
网络协议
  为进行网络中的数据交换建立的规则、标准或约定，控制两个对等实体进行通信的规则的集合
  一台机器上的第N层与另一台机器上的第N层对话所使用的若干规则称为第N层协议
服务
  是由下层向上层通过层间接口提供

## Slide 15: 分层模型中的相关概念
服务接口
  同一系统上、下层之间的协议
  同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)

## Slide 16: 分层模型中的相关概念
协议(n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体(n + 1)
服务提供者
n 层
n + 1 层
实体(n + 1)
服务用户
实体(n)
实体(n)
协议(n)

## Slide 17: 分层模型工作机制 -- 多路复用/解多路复用
多路复用/多路分解 (Multiplexing/ De-multiplexing)
  发送端多个高层会话复用一条底层连接，在接收端再进行分解
文件下载
数字图书馆
视频应用
TCP
UDP
IP
文件下载
数字图书馆
视频应用
TCP
UDP
IP

## Slide 18: 分层模型中的相关概念
数据传输通道
  数据发送都是由上层传到下层，接收由下层到上层
  层间是虚通信，最下层为实际通信
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
虚通道
虚通道
虚通道
物理层
数据链路层
网络层
物理层
数据链路层
网络层
虚通道
虚通道
虚通道
虚通道
虚通道
路由器
路由器
物理传输媒体(实际传输路径)

## Slide 19: 分层模型中的相关概念
各层对应的协议数据单元(Protocol Data Unit, PDU)
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层数据 (data)
传输层报文/消息 (segments/message)
IP分组 (packet)
帧 (frame)
bits

## Slide 20: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层Data，再传送到传输层
Web Data
Header5
Header5
http header
Web Data
data

## Slide 21: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
加上应用层首部，成为应用层Data，再传送到传输层
Web Data
Header5
http header
Header4
Web Data
Header5
Header4
加上传输层首部，成为传输层报文(message),再传送到网络层
TCP header
data
segment

## Slide 22: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
Web Data
Header5
http header
Web Data
Header5
Header4
Web Data
Header5
加上传输层首部，成为传输层报文(message),再传送到网络层
TCP header
Web Data
Header5
Header4
加上网络层首部，成为IP分组(packet)，再传送到数据链路层
Header3
Header3
data
segment
packet
IP header

## Slide 23: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
Web Data
Header5
http header
Web Data
Header5
Header4
Web Data
Header5
TCP header
加上网络层首部，成为IP分组(packet)，再传送到数据链路层
Web Data
Header5
Header4
Header3
data
segment
packet
IP header
Web Data
Header5
Header4
Header3
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧(frame)，再传送到物理层
Web Data
Header5
Header4
Header3
Header2
Tail2
Header2
Tail2
ethernet header
frame

## Slide 24: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
Web Data
Header5
http header
Web Data
Header5
Header4
Web Data
Header5
TCP header
Web Data
Header5
Header4
Header3
data
segment
packet
IP header
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧(frame)，再传送到物理层
Web Data
Header5
Header4
Header3
Header2
Tail2
Ethernet header
frame
10100110100101 比 特 流 110101110101
物理层把比特流进行编码、调制，传送到物理媒体
电信号（或光信号）在物理媒体中传播从发送端物理层传送到接收端物理层

## Slide 25: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
Header3
Header2
Tail2
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
10100110100101 比 特 流 110101110101
解 封
数据链路层剥去帧首部和帧尾部取出数据部分，上交给网络层
frame
主机2的物理层解调、解码，将比特流，上交给数据链路层

## Slide 26: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
Header3
Web Data
Header5
Header4
Header3
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
数据链路层剥去帧首部和帧尾部取出数据部分，上交给网络层
packet

## Slide 27: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
Header3
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
packet
网络层剥去首部，取出数据部分，上交给传输层
segment

## Slide 28: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
Web Data
Header5
Header4
传输层剥去首部，取出数据部分，上交给应用层
segment
data

## Slide 29: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
Web Data
Header5
data
应用层剥去首部，取出应用程序数据上交给应用进程
我收到了主机1发来的应用程序数据

## Slide 30: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
数据分段，加数据包头
数据包交换
数据包路由
重组成原始数据
封 装
解 封
数据物理传输路径
  从发送端系统的协议栈向下 → 向上和向下经过中间交换节点 → 向上到达接收端系统协议栈

## Slide 31: 课后阅读
《计算机网络 》第1章
计算机网络系统设计准则
  R. Bush and D. Meyer. Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy. IETF RFC 3439, Dec. 2003.
  J. Saltzer et al.. End-to-end arguments in system design. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 1984, 2(4): 277-288.
互联网细腰模型及演化
  S. Akhshabi et al. The Evolution of Layered Protocol Stacks Leads to an Hourglass-Shaped Architecture. ACM SIGCOMM 2011.
  L. Popa et al. HTTP as the Narrow Waist of the Future Internet. ACM HotNets 2010.