## Slide 1: 第一章 计算机网络概述

## Slide 2: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 3: 计算机网络的产生背景
20 世纪 60 年代初，美苏冷战时期的产物
  美国防部领导的远景研究规划局DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) 提出研制一种生存性(survivability)很强的网络
  传统的电路交换(circuit switching)的电信网生存性、容错性弱
    正在通信的电路中有一个交换机或有一条链路被炸毁，则整个通信电路就要中断；如要改用其他迂回电路，必须重新拨号建立连接
新型网络基本特点
  用于计算机之间的数据传送，而非传统的语音电话
  能连接不同类型的计算机
  所有网络结点都同等重要，提高网络的生存性
  计算机在进行通信时，必须有冗余的路由
  网络的结构应当尽可能地简单，同时还能够非常可靠地传送数据

## Slide 4: 电路交换
2部电话，1根电线，直接相连
5部电话两两相连，需 10 对电线







N 部电话机两两相连，需 N(N – 1)/2对电线
  电话机的数量很大时，这种连接需要的电线对数量与电话机数的平方成正比

## Slide 5: 电路交换
当电话机的数量增多时，使用交换机完成全网的交换任务
…











“交换” (switch) 的含义
  即转接——把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来
  从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源
交换机

## Slide 6: 电路交换
电路交换(circuit switching)的特点
  面向连接
  必须经过三个步骤
    建立连接 (占用通信资源)
    通话 (一直占用通信资源)
    释放连接 (归还通信资源)

## Slide 7: 电路交换
电路交换举例

A

B

C
交换机
交换机
交换机
交换机

D
中继线
用户线
电信网
  A 和 B 通话只经过一个本地交换机，通话在 A 到 B 的连接上进行
  C 和 D 通话经过四个交换机，在C 到 D 的连接上进行

## Slide 8: 电路交换
以电路交换方式传送计算机数据效率低
  计算机数据具有突发性（burst）
    传送数据的时间不到10%，甚至低于1%
  面向连接的方式进行传输导致资源浪费（即时性：通话？？数据？？）
    被占用的通信线路绝大部分时间空闲

## Slide 9: 分组交换 - 原理
首部
发送端
  把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段
  每一个数据段前面添加上首部(header)构成分组(Packet)
    分组是互联网中传送的数据单元
    每个首部都包含地址等控制信息
  依次把各分组发送出去
101001110001111000011000110101000111
报文(message)
101001110001
111000011000
110101000111
101001110001
110101000111



111000011000

首部
首部
分组1
(packet)
分组i
(packet)
分组n
(packet)

## Slide 10: 分组交换 - 原理
中间结点，以存储转发的形式将分组逐跳转发至目的端
  中间结点即分组交换网中的分组交换机
    专门负责转发分组的计算机
    两种最著名的类型：路由器(router)、二层交换机(link-layer-switch)
  每个分组交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个交换机
    以存储转发的方式
  一个分组经历的一系列分组交换机和通信链路称为通过该网络的路径
    route 或path

## Slide 11: 分组交换 - 原理
首部
101001110001
110101000111

111000011000

首部
首部
分组1
(packet)
分组i
(packet)
分组n
(packet)
101001110001111000011000110101000111
报文(message)
接收端
  收到分组后，剥去分组的首部，把数据恢复成为原来的报文
    这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃
问题：丢失、乱序、重复、篡改、冒充…….

## Slide 12: 分组交换 - 示意图
主机H1向H5发送数据
主机H2向H6发送数据
分组交换网
H1
H2
H3
H4
H6
H5
主机
C
B
A
D
E
F
G
分组交换机
注意：同一数据的不同分组的传输路径的变化
注意：分组的存储转发过程
结点A缓存分组；
查找转发表，找到转发接口；
转发分组
结点E缓存分组；
查找转发表，找到转发接口；
转发分组
结点G缓存分组；
查找转发表，找到转发接口；
转发分组
到达目的主机

## Slide 13: 分组交换 - 优点
高效
  动态分配传输带宽，对通信链路逐段占用 ，充分使用链路的带宽
灵活
  以分组为单位，查找路由和传送
迅速
  不必先建立连接就能向其它主机发送分组
可靠
  自适应的路由选择，使网络有很好的生存性

## Slide 14: 分组交换 - 带来的问题
时延
  处理时延：逐跳决策，每个中间结点都需要进行路由查找
  排队延时：分组在各结点存储转发时需要排队
附加开销
  分组必须携带报头（首部），造成一定开销

## Slide 15: 三种交换的比较
电路交换
  面向连接，报文的比特流连续地从源到终点，像在一个管道中传输
报文交换
  在 20 世纪 40 年代，电报通信采用，也是基于存储转发原理
  整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一结点
分组交换
  单个分组(整个报文的一部分) 传送到相邻结点，存储下来后查找转发表，转发到下一结点

## Slide 16: 三种交换的比较
t
A B C D
电路交换
连接建立
数据传送
报文
连接释放
报
文
报
文
报
文
A B C D
报文交换
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
A B C D
分组交换
P2
P1
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发
的特点
数据传送
不同分组传输的路径可能不同

## Slide 17: Internet概述 -- 基本概念
链路 (link)
  物理直连介质：同轴电缆、铜线、光纤、无线电频谱
  网络连通有不同的层次，最底层是一个或多个计算机通过物理介质直连
结点 (node)
  被连接的计算机/其它硬件，分两类
    主机(端系统)：传统PC、服务器、 智能手机、智能家电、传感设备等
    网络内部交换结点：二层交换机、AP、基站、路由器等
云形图
  计算机网络中重要的图标，表示任意类型的网络
  将网络的内部结点与使用网络的外部结点分开

## Slide 18: Internet概述 -- 基本概念
交换网络 线性扩张
  若干结点和链路组成，主机间接连通
  主机(host)：支持用户运行应用程序
  交换结点(switch)：存储和转发分组
互联网 非线性
  网络的网络, 路由器将网络和网络互连
  网络可以由网络的嵌套构成
    通过将云互联成更大的云递归构建任意大的网络
直连链路
  所有的结点都是直连的
点对点
多路访问

## Slide 19: Internet概述 -- 基本概念
因特网(Internet) ---- 互连网的实例
  起源于美国的Internet 已发展成为世界上最大的国际性计算机互联网
  根本性创新：将区别很大的不同类型的网络互联
    有线网络、无线局域网、4G/5G、传感网 ……
Internet

## Slide 20: Internet概述 -- 发展历程
理论基础：分组交换的发展
  3个研究团队分别发明了分组交换，互不知晓
    作为电路交换的一种有效的、健壮的替代技术，奠定Internet的基础
  Leonard Kleirock，MIT [Kleirock 1961] [Kleirock 1964]
    1961年，首次公开发表分组交换技术
    1964年，利用排队论，完美体现使用分组交换方法处理突发流量的有效性
  Paul Baran，兰德公司 [Baran 1964]
    1964年，开始研究分组交换的应用，在军事网络上传输安全语音
  Donald Dabies、Roger Scantlebury，英国国家物理实验室(NPL)
    研究分组交换技术

## Slide 21: Internet概述 -- 发展历程
序幕：ARPAnet的诞生
  1967年，Lawrence Roberts 公布ARPAnet总体计划 [Roberts 1967]
    第一个分组交换计算机网络，Internet的直接祖先
    Lawrence Roberts， Kleirock 在MIT的同事
      1966年，转而领导DARPA的计算机科学计划
      DARPA主任→MIT Lincoln Lab主任(51% Fund from ARPA)
  1969年底，ARPAnet建立起4个结点
    1969年美国劳动节，第一台分组交换机在Kleirock监管下安装在UCLA
    随后，其它3台分别安装在斯坦福研究所、加州大学圣巴巴拉分校、犹他大学
  1972年，ARPAnet扩张为15个结点
    端系统间的第一个主机到主机协议完成，网络控制协议 (NCP)
    开始支持应用程序，Ray Tomlinson编写了第一个电子邮件程序

## Slide 22: Internet概述 -- 发展历程
第一发展阶段：从专用网络向互联网发展
  ARPAnet最初是单一的、封闭的专用网络
    需接入的主机必须直接与就近的交换机 (ARPAnet IMP) 相连
  70年代早期和中期，其它分组交换网相继问世
    ALOHAnet，连接DARPA的分组卫星和分组无线电网
    Telenet，BBN的商用分组交换网，基于ARPAnet技术
    Cyclades，法国分组交换网
    SNA，IBM
  DARPA开始研究多种网络的互联技术 (internetting)
    Vinton Cerf、Robert Kahn [Cerf 1974]
  1983年，TCP/IP成为ARPAnet上的标准协议 (Internet的诞生时间)
    所有使用TCP/IP协议的计算机都能使用互联网相互通信
  1990 年 ARPANET 正式宣布关闭

## Slide 23: Internet概述 -- 发展历程
第二发展阶段：建成三级结构的Internet
  1985年起，NSF 建立了国家科学基金网NSFNET
    三级：主干网、地区网、校园网 (或企业网)
    覆盖全美主要大学和研究所
  1991 年，美国政府将主干网转交给私人公司来经营，并对接入的单位收费
    不再限于美国大学和研究机构，世界上许多公司接入
  1993 年因特网主干网的速率提高到 45 Mb/s（T3 速率）
国家主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
企业网
企业网
校园网
网络间通过路由器连接
主机到主机的通信可能经过多种网络

## Slide 24: Internet概述 -- 发展历程
第三发展阶段：逐渐形成多层次ISP结构的Internet
  1993年开始，NSFNET逐渐被若干个商用的 ISP 网络所代替
    ISP：Internet Service Provider，Internet服务提供商，如中国电信、联通、移动
  ISP的互联
    不同层次: 主干ISP(第一层ISP, tier-1ISP)、区域ISP(reginal ISP)、本地ISP(接入ISP)
    多宿、对等、Internet交换点 (exchange Point, IXP)
    内容提供商网络(content provider network)，在顶层，并通过与较低层对等绕过较高层
主干ISP
接入ISP
区域ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
区域ISP
几个专门公司创建维护,AT&T、NTT等
服务面积最大，一般覆盖国家范围
拥有高速主干网
较小的ISP，等级中的第二层
数据率低一些
通过一个或几个主干ISP连接起来
给端用户提供直接服务
连接到区域ISP, 或直接连接到主干ISP
提供Internet服务的公司、拥有网络的企业、运行自己网络的非营利机构
多宿(multi-home)
任何ISP(除了一层ISP)可选择多宿
与两个或更多提供商ISP连接，保障可靠性
主干ISP
对等(peer)
对等方的网络直接相连，不经过上级ISP
相互之间无需结算和付费
IXP(Internet Exchange Point，peer)
由第三方公司创建
IXP是个汇合点，多个ISP能在这里共同对等
IXP
IXP
内容提供商网络
如google
IXP

## Slide 25: 计算机网络在我国的发展
20世纪80年代后期，公安、银行、军队相继建立专用计算机网络
1989 年11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行
1994年4月20日我国用64 kb/s专线正式连入因特网
中国教育和科研计算机网CERNET
  China Education and Research NETwork，简称为中国教育网
  由国家投资建设，教育部负责管理，清华大学等高等学校承担建设和管理运行的全国性学术计算机互联网络
中国互联网络信息中心 CNNIC (Network Information Center of China)每年两次公布的我国因特网的发展情况
  可在www.cnnic.cn查找最新和过去的历史文档

## Slide 26: 中科院与中国互联网发展的关系
1987年9月20日，钱天白教授发出我国第一封电子邮件
  揭开了中国人使用Internet的序幕，收件人是德国弗朗霍夫研究所的人员
1992年6月开始，由中科院建立了中国域名体系
  1993年-1994年，讨论域名系统，递归服务器等如何使用。此时的CN域名系统还位于德国
1994年5月21日，完成了中国国家顶级域名.CN服务器的设置
  改变了中国的CN顶级域名服务器一直放在国外的历史
1995年3月，成立中国科学院计算机网络信息中心；1997年CNNIC成立
中国首封电子邮件打印件，内容译成中文是“越过长城，走向世界”(从邮件记录来看，发出时间为9月14日，收到时间为9月20日，当时邮件竟然走了6天)

## Slide 27: Internet的标准化工作
标准化的重要性
  标准提供了产品开发的模型，使得无论哪个厂家的产品都能相互兼容，在一起正常工作
数据通信标准可分为两大类
  法定标准：被官方认可的组织制定的
  事实标准：未被官方认可的组织确认，但却在实际应用中被广泛采用的标准
标准一般由标准化委员会、论坛以及政府管理机构共合作制定的

## Slide 28: Internet的标准化工作
Internet标准化工作相关组织
Internet协会 ISOC
(Internet Society)
Internet体系结构委员会 IAB
(Internet Architecture Board)
Internet工程部 IETF
(Internet Engineering Task Force)
Internet工程指导小组 IESG
领域
…
领域
工作组
工作组
…
工作组
工作组
…
Internet研究部 IRTF
(Internet Research Task Force)
Internet研究指导小组 IRSG
研究组
…
研究组
协议开发和标准化工作
Notes: 1992年由于Internet不再由美国政府管理，成立了国际性组织英特网协会

## Slide 29: Internet的标准化工作
Internet标准制定的四个阶段
  草案(Internet Draft)
    在这个阶段还不是 RFC 文档，有效期6个月
  建议标准(Proposed Standard)
    从这个阶段开始就成为 RFC (Request For Comments) 文档
  草案标准(Draft Standard)
  因特网标准(Internet Standard)

## Slide 30: Internet的标准化工作
各种RFC之间的关系
建议标准
草案标准
Internet标准
历史的RFC
提供信息的 RFC
实验的RFC
Internet草案
6 种 RFC

## Slide 31: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 32: Internet组成
网络边缘
网络核心
local/regional ISP
national/global ISP
home network
cloud service/content provider
传统地, 认为由网络边缘和网络核心组成
  网络边缘
    主机(端系统)、接入网
  网络核心
    互联端系统的分组交换机和链路构成的网状网络
    向网络边缘的大量主机提供连通性
如今，演变为 “端  网  云”
mobile network
enterprise network

## Slide 33: 端系统
端系统(end system)
  连接在因特网上的所有的主机，运行应用程序
  主机之间的通信，即主机 A 的某个进程(运行着的程序)和主机 B 上的另一个进程进行通信
端系统间的通信方式
  客户-服务器方式 (C/S, Client/Server)
  对等方式 (P2P, Peer-to-Peer)

## Slide 34: 端系统
客户-服务器方式 (C/S)
  描述的是进程之间服务和被服务的关系
  客户(client)和服务器(server) 指通信中涉及的两个应用进程
  客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方
网络边缘
网络核心
客户端
服务器端
请求服务
提供服务
A
B
C
D
E
F

## Slide 35: 端系统
客户端
  被用户调用后运行，打算通信时主动向远地服务器发起通信(请求服务)，必须知道服务器程序的地址
  不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统
服务器端
  专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求
  系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求，不需要知道客户程序的地址
  一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持
客户-服务器方式 (C/S)
  描述的是进程之间服务和被服务的关系
  客户(client)和服务器(server) 指通信中涉及的两个应用进程
  客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方

## Slide 36: 端系统
对等方式 (P2P)
  两个主机通信时，不区分服务请求方，还是服务提供方，进行平等的、对等的连接通信
  本质上仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器
    例如：主机E 向D请求服务的同时，也向F提供服务
网络边缘
网络核心
客户端
服务器端
A
B
C
D
E
F
相比C/S架构，P2P优势：
性能瓶颈
单点故障

## Slide 37: 接入网
接入网(access network)
  将端系统连接到边缘路由器(edge router)的物理链路
    边缘路由器是端系统到任何其它远程系统的路径上的第一台路由器
  使用接入网的几种环境
    家庭接入
    企业接入
    广域无线网络接入 (移动通信网络) 4G/5G

## Slide 38: 接入网
网络核心
home network
网络边缘
mobile network
enterprise network

## Slide 39: 家庭接入
数字用户线 (Digital Subscriber Line, DSL) – 基于电话线路
电缆
光纤到户 (Fiber to The Home, FTTH)
拨号
卫星

## Slide 40: 家庭接入
数字用户线 (Digital Subscriber Line, DSL)
  从提供本地电话接入的本地电话公司获得DSL Internet接入
  用户的DSL调制解调器使用电话线(双绞线)与电话公司本地中心局的数字用户线接入复用器(DSLAM)交换数据
  DSL调制解调器、DSLAM将数字信号和模拟(高音频)信号进行转换
  用户侧分频器将数字信号和电话信号分隔开，共用电话线传输
    高速下行信道，50Hz—1MHz频段，速率12Mbps或24Mbps
    高速上行信道，4kHz—50kHz频段，1.8Mbps或2.5Mbps
    普通双向电话信道，0Hz—4kHz频段
DSL调制解调器
家庭电话
家庭PC
分频器
DSLAM
Internet
电话网
模拟信号：
0 – 4kHz, 电话
4 – 50kHz, 上行数据
50k – 1MHz, 下行数据
本地中心局
模拟(音频)信号
数字信号
Power：电源接口
Line:电话线输入的接口
Ethernet:网卡连接口

## Slide 41: 家庭接入
电缆Internet接入 (cable Internet access)
  利用有线电视公司已有的有线电视基础设施
  也被称为混合光纤同轴(Hybrid Fiber Coax, HFC)
    电缆将光缆头端连接到地区枢纽，同轴电缆到达各家各户
  用户侧的电缆调制解调器(cable modem)、电缆头端的电缆调制解调器端接系统(CMTS)对数字、模拟信号进行转换
    cable modem通过以太网口连接到家庭PC
  上下行非对称
    下行42.8Mbps，上行30.7Mbps
Internet
电缆头端
CMTS
光纤
结点
光纤
结点
数以百计的家庭
同轴电缆
光纤
Cable Modem
接CATV
分离器

## Slide 42: 家庭接入
光纤到户 (Fiber to The Home, FTTH)
  从本地中心局直接到家庭提供一条光纤路径
  光纤网络端接收器 (Optical Network Terminator)
    每户一个，由专门的光线连接到临近的光纤分配器 (splitter)
  光纤线路端接器 (Optical Line Terminator, OLT)
    光信号和电信号之间的转换
    经过本地电话公司路由器与Internet相连
光纤分配器
OLT
Internet
本地中心局
光纤
ONT
ONT
ONT

## Slide 43: 企业(和家庭)接入
局域网接入 以太网
无线局域网接入 WiFi

## Slide 44: 企业(和家庭)接入
局域网 (LAN) 接入
  以太网，企业、学校、家庭网络中最流行的局域网接入技术
  采用光缆+双绞线对社区进行综合布线
  用户使用双绞铜线与以太网交换机相连
  100M、1000M、10Gbps接入速率
到机构的 ISP
机构路由器
以太网交换机
服务器
……
1000Mbps
双绞线

## Slide 45: 企业(和家庭)接入
无线局域网 (WLAN) 接入
  WiFi，IEEE802.11
到机构的 ISP
机构路由器
以太网交换机
服务器
双绞线
无线路由器

## Slide 46: 网络核心
互联端系统的分组交换机和链路构成的网状网络
  向网络边缘中的大量主机提供连通性（非具体业务）
网络核心部分起特殊作用的是分组交换机
  主要两类：路由器（三层交换机）、二层交换机
  以存储转发传输模式对分组进行传输
  如何传输？二层转发、三层转发
网络边缘
local/regional ISP
national/global ISP
网络核心

## Slide 47: 网络核心
Internet网络核心组成
  十多个第一层ISP和数十万个较低层ISP组成
  近年来，主要的内容提供商也已创建自己的网络，直接在可能的地方与较低层ISP互联
主干ISP
接入ISP
区域ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
区域ISP
主干ISP
IXP
IXP
内容提供商网络
如google
IXP

## Slide 48: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 49: 计算机网络的性能指标
速率 (data rate)
带宽 (bandwidth)
吞吐量 (throughput)
时延/延迟 (latency/delay)
时延带宽积 (delay*bandwidth product)
利用率

## Slide 50: 速率
数据率(data rate)/比特率(bit rate)
  比特(bit)是计算机中数据量的单位
    1bit即1个二进制数字 (0或1)
  网络技术中的数据率即数字信道上传送数据的速率
  单位
    b/s (bit/s, bps)、kb/s、Mb/s、Gb/s、Tb/s

## Slide 51: 带宽
计算机网络中, “带宽”即数字信道所能传送的 “最高数据率”
  在通信领域, “带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度, 单位是赫兹 (或千赫、兆赫、吉赫等)
常用的带宽单位
  千比特每秒, 即 kb/s （103 b/s）
  兆比特每秒, 即 Mb/s（106 b/s）
  吉比特每秒, 即 Gb/s（109 b/s）
  太比特每秒, 即 Tb/s（1012 b/s）
  注：在计算机领域, K = 210 = 1024, M = 220, G = 230, T = 240，比如存储

## Slide 52: 带宽
网络的带宽：在一段特定的时间内网络所能传送的比特数
  以特定带宽传送的比特可以看作有一定的宽度
1 秒钟
1Mbps带宽传输比特 (每个比特1μs)
1 秒钟
2Mbps带宽传输比特 (每个比特0.5μs)

## Slide 53: 吞吐量
吞吐量(throughput)
  单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量
带宽与吞吐量
  带宽一般指链路上每秒能传输的比特数
  吞吐量表示系统的测量性能，即每秒实际传输的比特数
  例如：一段带宽为10Mbps的链路连接的一对节点可能只达到2Mbps的吞吐量

## Slide 54: 吞吐量
计算：Throughput = Transfersize / Transfertime
  Transfertime包括：1)发请求并返回数据的时间RTT; 2)把数据传到网上的时间
  Transfertime = RTT+（1/Bandwidth）*Transfersize
  例：在带宽1Gbps的网络上，往返时间为100ms，用户取 1MB 的文件
  Transfertime=100+（1/1Gbps）*1MB=108ms
  (此时Transfertime由往返时间RTT决定)
  Throughput=1MB/108ms=74.1 Mbps
传输更大量的数据有助于提高吞吐量，当数据量趋于无限大时，吞吐量将接近网络带宽
  对网络结点的转发性能进行测量时，往往更关注转发小包的吞吐量

## Slide 55: 时延/延迟
时延/延迟(latency/delay)
  数据从网络的一段传送到另一端所需花费的时间
往返时间RTT (round-trip time)
  数据从网络的一端传到另一端并返回所花费的时间
时延由四部分组成
  总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

## Slide 56: 时延/延迟
发送时延
  发送数据时，数据块从结点进入到传输介质所需要的时间
    即从发送第一个比特起，到最后一个比特发送完毕所需的时间
发送时延 =
传播时延
  电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间
    在不同介质的信道中的传播速度不同：光纤2*108m/s, 电缆2.3*108m/s
    注意: 信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念
传播时延 =

## Slide 57: 时延/延迟
处理时延
  主机或路由器在收到分组时进行一些必要的处理所花费的时间
    比如分析分组首部、差错检验、查找路由等
排队时延
  结点缓存队列中分组排队所经历的时延
    排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量
四种延迟发生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
结点 B
结点 A
数据
链路
在结点A中产生处理时延和排队时延
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在链路上产生传播时延

## Slide 58: 时延/延迟
容易产生的错误概念
  对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率
  提高链路带宽减小了数据的发送时延

## Slide 59: 带宽和时延
带宽和时延结合起来定义了一个给定链路或信道的性能特征，二者相对的重要性依赖于应用
两个例子
  例一：通过一条链路发送1B数据并接受返回的1B，链路延时和带宽有两种可能，如下图
客户端
服务器
RTT:1ms 信道带宽:1Mbps
RTT:100ms 信道带宽:100Mbps
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
发送时延 = 数据大小/带宽= 1B/1Mbps=8us 或 = 1B/100Mbps=0.08us
相比总时延可忽略不计，因此带宽是1Mbps还是100Mbps都不关键
因此，此时带宽显得不重要，时延相对更重要

## Slide 60: 带宽和时延
带宽和时延结合起来定义了一个给定链路或信道的性能特征，二者相对的重要性依赖于应用
两个例子
  例二：考虑一个数字化图书馆程序要取回一幅25MB的图像，带宽越宽，速度越快，带宽决定性能
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
假设：信道带宽为10Mbps， 则发送时延=(25*8)/10=20s，即 用20s传送图像
此时，图像是在RTT为1ms还是100ms的信道上传送相对而言并不重要，而带宽相对重要
不能笼统认为:“数据的发送速率越高(带宽越大),传送得越快”,需要看4项时延中哪一项起主要作用

## Slide 61: 时延带宽积
时延带宽积 = 时延*带宽
  又称为以比特为单位的链路长度
  如果将一对进程之间的信道看成一个中空的管道，时延相当于管道的长度，带宽相当于管道的直径，那么时延和带宽的积就是管道的容积，即它所能容纳的比特数
时延
带宽
链路
例：某链路单向时延为20ms，带宽10Mb/s，则
时延带宽积=20*10-3*10*106=2*105bit
表示：若发送端连续发送数据，则在第一个比特到达终点时，发送端已发送
了20万比特，这20万比特都正在链路上向前移动
管道中的比特数表示从发送端发出的尚未达到接收端的比特，对于一条正在传送数据的链路，只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得以充分利用

## Slide 62: 时延带宽积—高速网络设计
1Gbps链路
管道满载：1Gbps*100ms=12.5MB
即传输1MB只装满一个管道的1/12
  带宽以惊人速度增长，若可以达到无限，会对网络设计产生什么影响？
  一条横穿大陆的链路，带宽是1Gbps还是1Mbps，RTT都是100ms
两种链路上传输1MB的文件分别需要什么？
1Mbps链路
管道满载：1Mbps*100ms=0.1Mb
即传输1MB需要完全占用链路80次
1Mbps跨国链路
1MB
1MB数据 = 80条管道
…
1MB
1MB数据 = 1条管道的1/12
1Gbps跨国链路
1MB文件
在1Mbps链路上像一个数据流
在1Gbps链路上像一个分组
结论：时延固定时，持续增长的带宽很重要

## Slide 63: 利用率
信道利用率
  信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)，完全空闲的信道的利用率是零
网络利用率
  全网络的信道利用率的加权平均值
信道利用率并非越高越好
  根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加
    令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，U信道利用率，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
时延 D
利用率 U
D0
时延
急剧
增大

## Slide 64: 计算机网络的非性能特征
费用
质量
标准化
可靠性
可扩展性和可升级性
易于管理和维护

## Slide 65: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 66: 网络体系结构
网络体系结构 (network architecture)
  网络不是一成不变的，必须适应基本技术和应用程序需求的变化
  建立网络体系结构，指导网络的设计和实现
    能够抽象地讨论和研究网络技术
    使网络的实现与网络的功能能够相互独立的各自发展
分层网络模型(Layered Network Model)
  为什么需要分层网络模型
  如何定义分层网络模型

## Slide 67: 协议 -- 计算机网络的基本组成部分
网络通信中需要很多很多协议、功能、组件的协作
  传输纠错，网络路由，地址解析，流量控制，应用代理，……
  RFC协议规范文档已超过8000件
网络协议(network protocol)
  为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
  组成要素
    语法 数据与控制信息的结构或格式
    语义 需要发出何种控制信息，完成
    何种动作以及做出何种响应
    同步 事件实现顺序的详细说明
Bob
Alice
I’d like to tell you a story of 200 words.
OK
200 words
received
Hello!
Hello!
如何使用这些协议构建计算机网络？

## Slide 68: 可能方案1 -- 模块化
模块化的协议栈 + 良好定义的模块接口
优点：独立性强，功能简单，模块易于实现
缺点：适应性差，难以维护，对系统实现是场灾难
模块化的络协议栈
TCP
ARP
HTTP
IP
OSPF
CSMA
RIP
UDP
PPP
VLAN
MPLS
FTP
SMNP
UDT
ICMP

## Slide 69: 可能方案2 -- 两层结构
将计算机网络分为两层
  应用层与物理层，两层的每种类型一对一适配
优点：相比于方案1，结构更清晰，更易于维护
缺点：每有一种新的应用，都需要与物理层的每种类型去适配
Web
Email
SSH
FTP
Video Streaming
Optical
Coax
WiFi
Cellular
两层结构的计算机网络体系结构模型

## Slide 70: 可能方案3 -- 三层结构
引入中间层，分别与应用层和物理层适配
  中间层实现对物理层的抽象，对应用层提供统一接口
优点: 极大降低了适配的工作量， M*N -> M+N
缺点: 引入适配层增加了设计难度
Web
Email
SSH
Bulk
Video Streaming
Optical
Coax
WiFi
Cellular
三层结构的计算机网络体系结构模型
Intermediate Layer
TCP/IP就是现在Internet的适配层
  TCP/IP在设计初始阶段，就是一个协议，后因协议太复杂，分成了两层（RFC791和RFC793）

## Slide 71: 分层的网络体系结构
分层的优点
  各层相互独立
    将建造一个网络的问题分解为多个可处理的部分，一层解决一部分问题
  灵活性好
    任何层发生变化时，只要接口不变，上下层不受影响
  结构上可分割开
    各层都可以采用最合适的技术实现
  易于实现和维护
  能促进标准化工作
理论模型
  开放系统互联 (OSI，Open Systems Interconnection) 参考模型
实际架构
  互联网体系结构 (TCP/IP体系结构）

## Slide 72: OSI参考模型 -- 理论模型
OSI (Open Systems Interconnection) 参考模型
  20世纪70年代国际标准化组织(ISO)制定
  按网络功能划分为7层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
终端主机
网络层
物理层
网络结点
数据链路层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
终端主机
网络层
物理层
网络结点
数据链路层
应用协议:HTTP, FTP…
处理链路上原始比特的传输：传输物理信号/接口/信号编码调制/速率
可靠的点对点数据帧传输
实现端到端的数据传输
进程管理/双工/半双工/单工/断点续发
加解密、数据格式化
高三层：面向应用
低两层：面向媒介
网络层及其下层技术实现：主机-主机的通信（尽力而为的交付）
网络互联的关键，分组交换网内分组的路由，实现主机到主机的通信
低两层与通信双方的端系统有关; 高三层向应用进程提供直接支持的功能; 网络、传输层则是连接上、下两组功能，提供完整的端到端的通信服务

## Slide 73: 互联网的组成
网络边缘
local/regional ISP
national/global ISP
home network
cloud service/content provider
mobile network
enterprise network
网络核心

## Slide 74: 互联网的组成
网络是由结点及相互连接的链路组成
  直连的网络(直连链路)
点对点
多路访问
  交换网络
  互联网

## Slide 75: 互联网体系结构 -- 实际架构
TCP/IP体系结构 [RFC 3439]
  ARPANET发展而来，TCP、IP两个核心的协议
  四层，但不严格的划分层，这样应用可以跨层使用网络
IP
子网层
TCP
UDP
TCP/IP体系结构
应用层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
OSI七层模型
多种网络协议
  如：以太网协议
这些协议由硬件(网络适配器）和软件(如网络设备驱动程序)共同实现
本层协议可分为多个子层
网际协议(IP)
  TCP/IP的关键部分,支持多种网络技术互连为一个逻辑网络
  实现主机到主机的通信：确定分组转发路径，使主机可以把分组发往任何网络，并使分组独立地传向目标
定义了两个端到端的协议，为应用程序提供可供选择的逻辑信道
TCP
  面向连接的协议，提供可靠的字节流传输
UDP
  提供不可靠的无连接的传输
包含OSI模型的应用层、表示层、会话层的所有功能
  数据表示
  数据加密
  会话控制

## Slide 76: 互联网体系结构 -- 实际架构
细腰结构(narrow-waist)是网络体系结构模型中最典型的特征
  研究表明，分层的体系结构最终会演化成细腰模型 [SIGCOMM11]
  互联网体系结构一直在演进中，现有结构可能会演化成新的细腰模型 [HotNets10]
TCP/IP
Email, Web, Bulk, Voice,
Weixin, Video Streaming, ...
HTTP
Ethernet, PPP, …
CSMA, Async, Sonet, ...
Copper, Fiber, Radio, ...
IP
Email, Web, Video, Voice, ...
SMTP, HTTP, RTP, ...
TCP, UDP
Ethernet, PPP, …
CSMA, Async, Sonet, ...
Copper, Fiber, Radio...
IP为细腰
  IP over Everything
    IP 可应用到各式各样的网络上
  Everything over IP
    各式各样的应用可承载在IP之上

## Slide 77: 分层模型中的相关概念
实体 (entity)
  任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程
对等实体 (peer entity)
  位于不同系统的同一层内相互交互的实体
网络协议
  为进行网络中的数据交换建立的规则、标准或约定，控制两个对等实体进行通信的规则的集合
  一台机器上的第N层与另一台机器上的第N层对话所使用的若干规则称为第N层协议
服务
  是由下层向上层通过层间接口提供

## Slide 78: 分层模型中的相关概念
服务接口
  同一系统上、下层之间的协议
  同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)

## Slide 79: 分层模型中的相关概念
协议(n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体(n + 1)
服务提供者
n 层
n + 1 层
实体(n + 1)
服务用户
实体(n)
实体(n)
协议(n)

## Slide 80: 分层模型工作机制 -- 多路复用/解多路复用
多路复用/多路分解 (Multiplexing/ De-multiplexing)
  发送端多个高层会话复用一条底层连接，在接收端再进行分解
文件下载
数字图书馆
视频应用
TCP
UDP
IP
文件下载
数字图书馆
视频应用
TCP
UDP
IP

## Slide 81: 分层模型中的相关概念
数据传输通道
  数据发送都是由上层传到下层，接收由下层到上层
  层间是虚通信，最下层为实际通信
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
虚通道
虚通道
虚通道
物理层
数据链路层
网络层
物理层
数据链路层
网络层
虚通道
虚通道
虚通道
虚通道
虚通道
路由器
路由器
物理传输媒体(实际传输路径)

## Slide 82: 分层模型中的相关概念
各层对应的协议数据单元(Protocol Data Unit, PDU)
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层数据 (data)
传输层报文/消息 (segments/message)
IP分组 (packet)
帧 (frame)
bits

## Slide 83: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层Data，再传送到传输层
Web Data
Header5
Header5
http header
Web Data
data

## Slide 84: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
加上应用层首部，成为应用层Data，再传送到传输层
Web Data
Header5
http header
Header4
Web Data
Header5
Header4
加上传输层首部，成为传输层报文(message),再传送到网络层
TCP header
data
segment

## Slide 85: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
Web Data
Header5
http header
Web Data
Header5
Header4
Web Data
Header5
加上传输层首部，成为传输层报文(message),再传送到网络层
TCP header
Web Data
Header5
Header4
加上网络层首部，成为IP分组(packet)，再传送到数据链路层
Header3
Header3
data
segment
packet
IP header

## Slide 86: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
Web Data
Header5
http header
Web Data
Header5
Header4
Web Data
Header5
TCP header
加上网络层首部，成为IP分组(packet)，再传送到数据链路层
Web Data
Header5
Header4
Header3
data
segment
packet
IP header
Web Data
Header5
Header4
Header3
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧(frame)，再传送到物理层
Web Data
Header5
Header4
Header3
Header2
Tail2
Header2
Tail2
ethernet header
frame

## Slide 87: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
封装 (encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
Web Data
封 装
物理传输媒体
Web Data
Header5
http header
Web Data
Header5
Header4
Web Data
Header5
TCP header
Web Data
Header5
Header4
Header3
data
segment
packet
IP header
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧(frame)，再传送到物理层
Web Data
Header5
Header4
Header3
Header2
Tail2
Ethernet header
frame
10100110100101 比 特 流 110101110101
物理层把比特流进行编码、调制，传送到物理媒体
电信号（或光信号）在物理媒体中传播从发送端物理层传送到接收端物理层

## Slide 88: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
Header3
Header2
Tail2
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
10100110100101 比 特 流 110101110101
解 封
数据链路层剥去帧首部和帧尾部取出数据部分，上交给网络层
frame
主机2的物理层解调、解码，将比特流，上交给数据链路层

## Slide 89: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
Header3
Web Data
Header5
Header4
Header3
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
数据链路层剥去帧首部和帧尾部取出数据部分，上交给网络层
packet

## Slide 90: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
Web Data
Header5
Header4
Header3
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
packet
网络层剥去首部，取出数据部分，上交给传输层
segment

## Slide 91: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
Web Data
Header5
Header4
传输层剥去首部，取出数据部分，上交给应用层
segment
data

## Slide 92: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
解封 (de-encapsulation)
主机 1(client)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
主机 2 (server)
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
应用进程
(Web)
应用进程
(Web)
物理传输媒体
解 封
Web Data
Header5
data
应用层剥去首部，取出应用程序数据上交给应用进程
我收到了主机1发来的应用程序数据

## Slide 93: 分层模型工作机制 -- 封装/解封
数据分段，加数据包头
数据包交换
数据包路由
重组成原始数据
封 装
解 封
数据物理传输路径
  从发送端系统的协议栈向下 → 向上和向下经过中间交换节点 → 向上到达接收端系统协议栈

## Slide 94: 课后阅读
《计算机网络 》第1章
计算机网络系统设计准则
  R. Bush and D. Meyer. Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy. IETF RFC 3439, Dec. 2003.
  J. Saltzer et al.. End-to-end arguments in system design. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 1984, 2(4): 277-288.
互联网细腰模型及演化
  S. Akhshabi et al. The Evolution of Layered Protocol Stacks Leads to an Hourglass-Shaped Architecture. ACM SIGCOMM 2011.
  L. Popa et al. HTTP as the Narrow Waist of the Future Internet. ACM HotNets 2010.