## Slide 1: 第三章 交换网络

## Slide 2: 直连网络的可扩展性
直连网络本质上是一种广播网络，共享链路，可扩展性很差
  结点数量、覆盖范围、性能受限
Hub
Hub
解决办法
  分割网络，引入交换技术
    交换，是允许我们互联链路以形成更大规模网络的机制
  广播->单播，更强的可扩展性
    通过交换机的互联，扩展结点数量、覆盖范围、性能
Switch
Switch

## Slide 3: 交换网络
设计目标
  数据只朝向目的节点方向传送 (转发, Forward)，引入交换结点
  转发规则是网络自己学习生成的，不需要外界参与
交换网络的三个主要部分
  数据帧转发
  学习结点位置
  生成树协议

## Slide 4: 提纲
网桥及数据帧转发
结点位置自学习(生成转发表)
生成树协议
二层交换机 (多接口网桥)
虚拟局域网 (Virtual Lan, VLAN)

## Slide 5: 网桥(Bridge)
在数据链路层扩展局域网
  解决共享介质的分组转发问题，扩展LAN的物理范围
工作方式
  过滤(filtering)
    根据帧的目的地址决定一个帧应该转发到某个接口还是丢弃
    目的结点处于接收端口所连接的网段，丢弃
  转发(forwarding)
    根据帧的目的地址决定改将其导向哪个接口，将帧发送出去
  基于转发表/转发数据库(Forwarding DataBase, FDB)实现

## Slide 6: 网桥(Bridge)
内部结构
FDB
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
接口 1
接口 2
1
1
1
2
A
C
E
2
B
D
F
2
站地址
接口
网桥
接口 1
接口 2
A
B
C
接口 1
网桥
D
E
F
接口 2

## Slide 7: 网桥(Bridge)
网桥使各网段成为隔离开的碰撞域
  连接异质链路
    互连不同物理层、不同速率的局域网
  消除碰撞、增加网络带宽
    单个网段100Mbps，一个网桥能传输100nMbsp (n为网桥端口数）
网桥 1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F
网桥 2

## Slide 8: 数据帧转发
转发表/转发数据库(Forwarding DataBase, FDB)
  存储目的MAC地址到（出）端口的映射关系
Dest MAC Addr | Port | Age
02:23:c0:01:00:11 | 1 | 36
02:23:c0:01:00:22 | 3 | 20
Bridge
1
2
3
02:23:c0:01:00:11
02:23:c0:01:00:22
对每个数据帧，在FDB中查找目的MAC地址对应的端口号
  若存在对应端口号，且与接收端口一致，丢弃
  若存在对应端口号，且不同于接收端口，从该端口将数据转发(单播)
  如果FDB中不存在对应条目，将该数据包从所有端口转发 (广播)
FDB条目如何生成？

## Slide 9: 学习结点位置
每收一个新的数据帧，记录其源MAC地址和入端口，将该映射关系写入FDB表
B1
1
2
3
4
5
B2
B3
6
02:23:c0:01:00:11
Dest MAC Addr | Port
02:23:c0:01:00:11 | 6
Dest MAC Addr | Port
02:23:c0:01:00:11 | 5

## Slide 10: 网桥对数据帧的处理流程
方向为端口i？
否
是
向除i以外的所有端口转发此帧
在端口i收到无差错帧
FDB中找到目的地址？
丢弃该帧
向正确端口转发此帧
源地址在FDB中？
否
将源地址加入FDB，设置定时器
更新条目和定时器

## Slide 11: 生成树协议
网络中存在冗余链路（提升网络健壮性等）
  网络拓扑由树状结构变成图状结构
  数据转发过程中，形成环路
局域网 2
局域网 1
网桥 2
网桥 1
A
F
不停地
兜圈子


A 发出的帧
F1

网桥 1 转发的帧

F2
网桥 2 转发的帧
网络资源白白消耗了



## Slide 12: 生成树协议
网络中存在冗余链路（提升网络健壮性等）
  网络拓扑由树状结构变成有环图结构
  数据转发过程中，形成环路
解决办法
  为网络中每对源目的节点分配唯一确定的一条路径
  这些路径构成构成了一棵树 (生成树，Spanning Tree)
    覆盖所有顶点的无环子图

## Slide 13: 生成树协议
带环的图
生成树
产生环路的扩展LAN
A
D
K
F
H
J
I
E
G
B
C
B3
B5
B2
B1
B6
B4
B7
去掉一些边，形成无环子树
  去掉某些网桥的某些端口

## Slide 14: 生成树算法
选择一个网桥作生成树的根
  如选一个最小序号的网桥
  根网桥总在它所有端口上转发分组
其它结点确定根端口
  每个网桥计算到根的最短路径，并记下路径经过它的哪个端口，将这个端口作为到根的优先路径
为每个局域网选指派网桥
  指派网桥负责向根网桥转发帧

## Slide 15: 生成树算法
扩展局域网中的网桥不能看到整个网络的拓扑结构，怎么选根和选指派网桥？
网桥彼此之间交换配置消息，包括三部分内容
  正在发送信息的网桥的标识符
  本网桥认定的根网桥的标识符
  从本网桥到根网桥的距离，以跳数来衡量

## Slide 16: 生成树算法
选根示例
初始时，每个网桥都认为自己是根，从每个端口发出配置信息
  B3 (B3, 0, B3 )
  B5 (B5, 0, B5 )
每个网桥收到配置消息时，确定是否优于自己的消息
  是，则保留，跳数加1，转发（向消息接收端口以外的其它所有端口）
  否则，丢弃
优于
  根的标识符更小
  根相同，但有更小的距离 (跳数)
  根相同，跳数相同，发送者有更小的标识符
A
D
K
F
H
J
I
E
G
B
C
B3
B5
B2
B1
B6
B4
B7

## Slide 17: 生成树算法
选根示例
结点B1
  一直发送B1 (B1, 0, B1 )
结点B2
  发送B2 (B2 , 0, B2 )
  收到B1消息后，更新并向B3发送(B1 , 1, B2 )
结点B3
  发送B3 (B3, 0, B3 )
  收到B5的消息(B1, 1, B5 )后，更新并向B2发送(B1, 2, B3 )
  收到B2的消息(B1, 1, B2)后，更新并停止在两个端口发送，因为B2和B5都比它离根近
A
D
K
F
H
J
I
E
G
B
C
B3
B5
B2
B1
B6
B4
B7

## Slide 18: 生成树算法
选指派网桥示例
同一网段上离根最近的网桥
若距离相同，则标识符小的为胜
A
D
K
F
H
J
I
E
G
B
C
B3
B5
B2
B1
B6
B4
B7
未被选为指派网桥

## Slide 19: 生成树算法
C
E
G
I
D
B
K
F
H
J
根端口
B3
B5
B7
B1
B2
B6
B4
A
指派端口
当系统稳定时，只有根网桥在发配置信息，而其余网桥仅在指派网桥的端口上转发这个消息
B5 是 A、B 的指派网桥，稳定后，
  向 B1 转发 A、B 发向非本网段的帧，
  B1 向 B5 发配置信息或发给 A 或 B 的帧

## Slide 20: 生成树算法
网桥端口状态
  Forwarding
  Blocking
    由于生成树算法阻断它，网中某个网桥有问题时，可以自动打开，重新开始生成树算法
      某网桥故障时，下游网桥将不能接收到配置消息，在等待一指定时间后，它们重新宣布自己是根，根据生成树算法选出新的根和指派网桥
  Disabled
    软件上关掉

## Slide 21: 多接口网桥——以太网交换机
以太网交换机(switch)
  1990 年问世，可明显地提高局域网的性能
  通常都有十几个接口，实质上是一个多接口的网桥
  工作在数据链路层，常称为二层交换机
  每个接口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式，主机独占带宽
  能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据
  使用专用的交换结构芯片，其交换速率较高

## Slide 22: 用以太网交换机扩展局域网
10BASE-T
至因特网
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
万维网
服务器
电子邮件
服务器
以太网
交换机
路由器

## Slide 23: 网桥的局限性
规模不能太大 (一般十几个LAN)
  生成树算法是线性扩展的，没有为扩展局域网提供分层结构
  网桥转发所有广播帧，容易造成广播风暴(广播在LAN较小时实用)
增强局域网的可扩展性
  虚拟局域网 (Virtual Lan, VLAN)

## Slide 24: 虚拟局域网 (Virtual Lan, VLAN)
VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组
  这些网段具有某些共同的需求
  每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN
VLAN只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网

## Slide 25: 虚拟局域网 (Virtual Lan, VLAN)
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网：VLAN1、VLAN2、VLAN3
B1向 VLAN2 工作组内成员发送数据时
  向 B2 和B3会收到广播数据
  A1、 A2、C1 都不会收到

## Slide 26: 虚拟局域网 (Virtual Lan, VLAN)
在以太网的帧格式中插入VLAN 标记(tag)
  一个 4 字节的标识符，指明发送该帧的工作站属于哪一个VLAN
802.3
MAC 帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
MAC 帧
目地地址
源地址
长度/类型
数 据
FCS
长度/类型 = 802.1Q 标记类型 标记控制信息
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 VID
2 字节
2 字节
插入 4 字节的 VLAN 标记
4
用户优先级
CFI

## Slide 27: 交换局域网总结
连接方式
  集线器 -> 交换机
数据传输方式
  广播 -> 单播
链路共享机制
  每个（全双工）链路只有两个节点，不需要CSMA/CD
拓扑特征
  层次结构树
  冗余链路的网络：生成树拓扑