## Slide 1: 第四章 网络互联

## Slide 2: 回顾一下网络的构成
直连网络
点对点
多路访问
交换网络
引入网桥、二层交换机
  链路层扩展，实现交换功能，非广播域
将交换网络扩展到全球范围？
可使用中继器、Hub（集线器）扩展规模及覆盖范围
  物理层扩展，扩展能力有限

## Slide 3: 将交换网络扩展到全球范围？
问题一：扩展能力有限（所有终端直接参与转发决策过程）
  类扁平结构，线性扩展
  MAC地址不反应拓扑信息，FDB爆表
  大规模路由（100万--100亿个节点）、寻址难以实现
  生成树的收敛问题
问题二：存在多种类型的异构网络
  以太网、WiFi、4G/5G、点-点链路及各种交换网络
  每个都有自己的地址模式、介质访问协议及服务模型等
网络互联技术——网际协议IP (Internet Protocol)
  连接各种异构网络，任意规模扩展，大规模路由
  从互联网体系结构模型角度看，对底层网络技术进行抽象，为上层网络应用提供统一的接口

## Slide 4: 回顾一下网络的构成
直连网络
点对点
多路访问
互联网
交换网络
路由器，将同构、异构的网络和网络互连
  基于IP，在网络层形成虚拟统一网络
  网络的网络，通过嵌套，任意规模扩展

## Slide 5: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 6: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.4 IP报文格式
  4.1.5 IP分片 -- 连接异构网络
  4.1.6 IP分组转发
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 7: IP设计思路
向上提供最基本的、简单的、灵活的数据报传输服务
  无连接
    网络发送分组时不需要先在源和目的结点间建立连接
    每一个分组(IP 数据报) 独立发送，不进行编号，与其前后的分组无关
  尽最大努力交付 (best-effort delivery)
    网络层不提供服务质量的承诺
    传送的分组可能出错、丢失、重复和乱序，也不保证分组传送的时限
    如果主机 (即端系统) 中的进程之间的通信需要可靠传输，由主机中的传输层负责 (包括差错处理、流量控制等)，与网络结点(路由器)无关
优点
  中间转发设备功能简单，成本低
  协议设计简单，适应性强，扩展性强
4.1.1 IP概述

## Slide 8: IP设计思路
4.1.1 IP概述
IP数据报服务
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
H2
H1
IP 数据报
丢失
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 9: IP设计思路
4.1.1 IP概述
虚电路(Virtual Circuit)
  可能的网络层技术，曾与IP竞争
  面向连接的通信方式，源于电信网络的电路交换思想
  建立虚电路(Virtual Circuit)，以保证双方通信所需的一切网络资源
  网络保障可靠传输
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
虚电路
H1
H2

## Slide 10: 互联网络
互联网络 (internetwork or internet)
  提供各种主机--主机分组传输服务的，互连的网络的集合
Internet--因特网，互联网
  专用名词，互联网络实例
网络
  前边讨论过的直连网络或交换网络
  如以太网、WiFi、4G/5G网络等
子网
  所讨论网络中的一部分网络
4.1.1 IP概述

## Slide 11: 互联网络
4.1.1 IP概述
互联结点

## Slide 12: 互联结点
路由器/网关 (Router/Gateway)
IP的关键：建立可扩展的异构互连机制
  在所有结点(主机和路由器)上运行
  如：H1与H8的逻辑连接
4.1.1 IP概述
IP
ETH
FDDI
TCP
IP
ETH
IP
FDDI
PPP
IP
PPP
ETH
TCP
IP
ETH
H1
H8
R1
R2
R3

## Slide 13: 网络层功能
通过逐跳的分组转发实现源、目的结点间的数据传输，基于两种重要的网络层功能实现
  转发（动作、局部）
    分组到达路由器的一条输入链路时，路由器必须将该分组移动到适当的输出链路
    如：上例中来自主机H1到达路由器R1的分组，必须向能到达H8的路径上的下一台路由器，即R2转发
  路由选择（决策、全局）
    分组从源结点(发送方)流向接收方(目的结点)时，网络层必须决定这些分组所采用的路由或路径，计算这些路径的算法称为路由选择算法(routing algorithm)
4.1.1 IP概述

## Slide 14: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
4.1.1 IP概述

## Slide 15: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
4.1.1 IP概述
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据报
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2
从网络层看 IP 数据报的传送

## Slide 16: IP及相关协议
网际协议 IP
  TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一
  编址规则、数据报格式、分组处理规则
与之配套使用的协议
  路由选择协议
    路径选择
  地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
    实现IP地址与硬件地址的映射
  网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
    网络控制与诊断
  网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
    IP多播
4.1.1 IP概述

## Slide 17: IP及相关协议
4.1.1 IP概述
应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP ……)
TCP，UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
各种网络接口
物理硬件
应用层
传输层
网络层
子网层
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 18: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.4 IP报文格式
  4.1.5 IP分片 -- 连接异构网络
  4.1.6 IP分组转发
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 19: IP地址及其表示方法
IP地址 (IPv4) （位置/身份 合二为一）
  全球唯一的，32位，结点标识符
    32位地址空间，理论上可提供约40亿个主机地址
  由因特网名字与号码指派公司ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配
表示方式：点分十进制
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
32 位 二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每隔 8 位插入一个空格
提高可读性
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数
采用点分十进制记法则更加便于使用
128.11.3.31
4.1.2 分类的IP地址

## Slide 20: IP地址的编址方法
分类的 IP 地址
  最基本的编址方法，相应的标准协议于1981年制定
子网划分
  对基本编址方法的改进，其标准于 1985 年制定
构成超网
  最新的无类编址方法，其标准于1993 年提出，很快得以推广应用
4.1.2 分类的IP地址
对IP地址进行管理与使用的基本规范，是影响互联网发展的重要因素

## Slide 21: 分类的IP地址
层次结构：IP地址 = 网络号+主机号
  网络号(net-id)：指出结点 (主机或路由器)连在哪个网络上
    所有连到同一网络上的结点，其IP地址的网络地址部分相同
    网络号由ICANN分配
  主机号(host-id)：指出结点在网络内的标识
    主机号由网络管理员分配
分类的IP地址
  A类、B类、C类地址为单播地址 (Unicast)
  D类为组播地址 (Multicast)
  E类为保留地址以备特殊用途 (Reversed)
4.1.2 分类的IP地址

## Slide 22: 分类的IP地址
4.1.2 分类的IP地址
1110 | 多播地址 (Multicast Addresses)
1111 | 保留 (Reserved for experiments)
A类地址
B类地址
C类地址
D类地址
E类地址
0 | Network ID | Host ID
net-id
8 位
host-id
24 位
10 | Network ID | Host ID
net-id
16 位
host-id
16位
110 | Network ID | Host ID
net-id
24 位
host-id
8位
A 类地址：网络号为1 字节，第1位“0”；主机号3字节

## Slide 23: 分类的IP地址
4.1.2 分类的IP地址
1110 | 多播地址 (Multicast Addresses)
1111 | 保留 (Reserved for experiments)
A类地址
B类地址
C类地址
D类地址
E类地址
0 | Network ID | Host ID
net-id
8 位
host-id
24 位
10 | Network ID | Host ID
net-id
16 位
host-id
16位
110 | Network ID | Host ID
net-id
24 位
host-id
8位
B类地址：网络号为2 字节，前2位“10”；主机号2字节

## Slide 24: 分类的IP地址
4.1.2 分类的IP地址
1110 | 多播地址 (Multicast Addresses)
1111 | 保留 (Reserved for experiments)
A类地址
B类地址
C类地址
D类地址
E类地址
0 | Network ID | Host ID
net-id
8 位
host-id
24 位
10 | Network ID | Host ID
net-id
16 位
host-id
16位
110 | Network ID | Host ID
net-id
24 位
host-id
8位
C 类地址：网络号为3 字节，前3位“110”；主机号1字节

## Slide 25: 分类的IP地址
4.1.2 分类的IP地址
1110 | 多播地址 (Multicast Addresses)
1111 | 保留 (Reserved for experiments)
A类地址
B类地址
C类地址
D类地址
E类地址
0 | Network ID | Host ID
net-id
8 位
host-id
24 位
10 | Network ID | Host ID
net-id
16 位
host-id
16位
110 | Network ID | Host ID
net-id
24 位
host-id
8位
D类地址：多播地址

## Slide 26: 分类的IP地址
4.1.2 分类的IP地址
1110 | 多播地址 (Multicast Addresses)
1111 | 保留 (Reserved for experiments)
A类地址
B类地址
C类地址
D类地址
E类地址
0 | Network ID | Host ID
net-id
8 位
host-id
24 位
10 | Network ID | Host ID
net-id
16 位
host-id
16位
110 | Network ID | Host ID
net-id
24 位
host-id
8位
E类地址：保留为今后使用

## Slide 27: 常用的三类IP地址
4.1.2 分类的IP地址
网络类别 | 最大网络数 | 第一个可用的网络号 | 最后一个可用的网络号 | 每个网络中最大的主机数 | 在整个IP地址空间的比率
A类 | 126 (27 – 2) | 1. （00000001. ） | 126. （01111110. ） | 16,777,214 (224 – 2) | 50% (231/232)
B类 | 16,383 (214 – 1) | 128.1. （10000000.00000001. ） | 191.255. （10111111.11111111. ） | 65,534 (216 – 2) | 25% (230/232)
C类 | 2,097,151 (221 – 1) | 192.0.1. （110000000.00000000.00000001.） | 223.255.255. （11011111.11111111.11111111.） | 254 (28 – 2) | 12.5% (229/232)
网络号全0的IP地址保留
网络号全1的IP地址保留为环回地址，如A类地址的127. (01111111.)
主机全0的IP地址，为 “网络地址”
主机号全1的IP地址，表示该网络内的所有地址，即广播地址
128.0. (10000000.00000000)不分配
192.0.0. (11000000.00000000.00000000)不分配

## Slide 28: 私有IP地址
4.1.2 分类的IP地址
网络类别 | 地址范围 | 所含网络数
A类 | 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 (00001010.00000000.00000000.00000000 ~ 00001010.11111111. 11111111. 11111111) | 1
B类 | 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 (10101100.00010000.00000000.00000000 ~ 10101100.00011111.11111111.11111111) | 16 （24）
C类 | 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 (11000000.10101000.00000000.00000000 ~ 11000000.10101000.11111111.11111111) | 256 （28）
有一些特定地址没有被分配，被称为私有地址 (private address)

## Slide 29: IP地址的重要特点
特点一：IP 地址为两级的层次结构
  方便IP地址管理
    IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配
  减小路由表存储空间
    路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少
4.1.2 分类的IP地址

## Slide 30: IP地址的重要特点
特点二：IP 地址实际标识的是一个结点和一条链路的接口
  当一个结点 (主机或路由器) 同时连接到两个网络上时，必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的
    这种主机称为多归属主机(multihomed host)
  路由器至少应当有两个不同的 IP 地址
    因为其至少应同时连接到两个网络 ，才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络
4.1.2 分类的IP地址

## Slide 31
4.1.2 分类的IP地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
路由器，总是具有两个或两个以上的 IP 地址
  每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址
两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址
  若指明，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”
  现在通常不指明 IP 地址

## Slide 32: IP地址的重要特点
特点三：同一个网络上的结点的IP 地址的网络号必须一样
  用中继器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，具有同样的网络号 net-id
特点四：所有分配到网络号 net-id 的网络都是平等的
  无论范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网
4.1.2 分类的IP地址

## Slide 33
4.1.2 分类的IP地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个网络上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的

## Slide 34
4.1.2 分类的IP地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
用网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，有同样的 net-id

## Slide 35: IP地址与硬件地址的区别
TCP 报文
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据
首部
首部
尾部
首部
4.1.2 分类的IP地址
链路层及以下
使用硬件地址
硬件地址
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址

## Slide 36
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
4.1.2 分类的IP地址
通信的路径：H1→经过 R1 转发→再经过 R2 转发→H2
根据IP2查找路由表
根据IP2查找路由表
IP6
IP4
IP3
IP5

## Slide 37
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
IP 层上的互联网
4.1.2 分类的IP地址
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP数据报
IP1 → IP2
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6
从协议栈的层次上看数据的流动
根据IP2的网络号查找路由表
根据IP2的网络号查找路由表
IP6
IP4
IP3
IP5

## Slide 38
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
4.1.2 分类的IP地址
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6
在链路上看 MAC 帧的流动
在具体的物理网络的链路层只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报
IP 层上的互联网

## Slide 39
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
4.1.2 分类的IP地址
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP数据报
IP1 → IP2
从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动
IP数据报的源地址IP1和目的地址IP2始终不变
路由器只根据目的结点的 IP 地址的网络号进行路由选择
中间路由器的IP地址并不出现在 IP 数据报的首部中
根据IP2的网络号查找路由表
根据IP2的网络号查找路由表
IP 层上的互联网
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6

## Slide 40
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
4.1.2 分类的IP地址
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6
IP数据报
IP1 → IP2
IP层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节
在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用统一的、抽象的 IP 地址研究主机和主机或主机和路由器之间的通信
IP 层上的互联网
结点怎么知道应该在MAC帧首部填入什么硬件地址？
IP地址与硬件地址的映射

## Slide 41: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1

## Slide 42: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据报
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2
从网络层看 IP 数据报的传送

## Slide 43: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 44: IP分组转发
路由器将转发信息存储在转发表中
  Forwarding Information Base, FIB
  FIB表中存储的是网络号与下一跳地址的映射关系
    若按目的主机号来制作路由表，则所得出的路由表就会过于庞大
    比如：4个 A 类网络通过3个路由器连接在一起，尽管每个网络上可能有千万个主机，按主机所在的网络地址来制作路由表，每个路由器中的路由表只需包含 4 个条目
4.1.3 IP分组转发

## Slide 45: IP分组转发
路由器将转发信息存储在转发表中
  Forwarding Information Base, FIB
  FIB表中存储的是网络号与下一跳地址的映射关系
4.1.3 IP分组转发
R2 FIB
Net 1
128.1.0.0
Net 4
128.4.0.0/16
Net 3
128.3.0.0
Net 2
128.2.0.0
128.1.0.4
128.4.0.4
128.3.0.2
128.2.0.9
128.2.0.7
128.3.0.1
R2
R3
R1
0
1
Dest Network | Next Hop
128.2.0.0 | Interface 0
128.3.0.0 | Interface 1
128.1.0.0 | 128.2.0.7
128.4.0.0 | 128.3.0.1

## Slide 46: IP分组转发
查找路由表，根据目的网络地址能确定下一跳路由器
  IP 数据报最终可以到达目的主机所在的目的网络 (可能通过多次间接交付)
  分组到达目的网络后，最后一个路由器才试图根据目的主机号host-id，将数据报向目的主机进行直接交付
4.1.3 IP分组转发

## Slide 47: IP分组转发
特定主机路由
  这种路由是为特定的目的主机指明一个路由
  采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由
默认路由(default route)
  当某地址在路由表中找不到匹配的地址时，采用此出口
  对仅一个网卡的主机，其缺省路由就是仅连的那个路由器
  默认路由可减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间，在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的
  如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和互联网连接，在这种情况下使用默认路由是非常合适
4.1.3 IP分组转发

## Slide 48: 默认路由举例
4.1.3 IP分组转发
N1
R1
互联网
目的网络 下一跳
N1 直接
N2 R2
默认 R1
FIB
N2
R2
只要目的网络不是 N1 和 N2，一律选择默认路由
  把数据报先间接交付路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器

## Slide 49: 分组转发规则
(1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得到目的网络地址为 N
(2) 若N是与此路由器直接相连的某个网络地址 (N与自己某接口的网络地址相同)，则把数据报直接交付目的主机 D；否则是间接交付，执行(3)
(3) 若FIB表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)
(4) 若FIB表中有到达网络 N 的路由，则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器；否则，执行(5)
(5) 若FIB表中有一个默认路由，则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)
(6) 报告转发分组出错（ICMP，目的不可达）
4.1.3 IP分组转发

## Slide 50
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
IP 层上的互联网
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP数据报
IP1 → IP2
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6
1）根据IP2的网络号查找路由表，找到下一跳路由器R2的IP地址IP5
2）找到IP5对应的硬件地址HA4 ，组帧
1）主机H1网络层发现目的结点IP2跟自己不在同一网络，根据配置找到下一跳结点（缺省网关）地址IP3
2）将IP数据报交付给网络适配器时，告知本次传输的目的结点IP地址是IP3
3）找到IP3对应的硬件地址HA2 ，组帧：源地址HA1，目的地址HA2
1）发现目的地址IP2与自己在同一网络应，将数据包交付给对应的接口(网络适配器)，告知本次传输的目的地址是IP2
2）找到IP2对应的硬件地址HA6，组帧，直接交付
结点怎么知道应该在MAC帧首部填入什么硬件地址？
IP地址与硬件地址的映射

## Slide 51: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 52: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
问题
  主机或路由器的物理接口硬件在转发数据时，只能理解特定网络的编址方案（硬件地址，如 MAC地址 ）
地址解析：IP地址硬件地址
  IP数据报在逐跳转发过程中，每一个结点需要根据本次传输的目的结点IP找到对应的目的结点的硬件地址(仅仅是本跳传输的直接接收结点)
  随后，网络适配器把IP数据报封装在目的地址为该硬件地址的帧中，发往本次传输的目的结点（可能是最终目的地，也可能是到达最终目的地的中间路由器 ）

## Slide 53: IP地址解析为硬件地址的可能方法
4.1.4 地址解析协议ARP
直接对应：将结点的硬件地址编码到IP地址的主机部分（直接从IP地址中抽取出硬件地址？？？）
  例如：硬件地址为00100001 01010001，对应IP地址为 128.96.33.81
  限制：硬件地址长度有限制，C类网络中不超过8比特
  然而，以太网的硬件地址48 比特
每个结点保留一张对照表：IP地址硬件地址
  地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)

## Slide 54: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
网络层
ARP
IP地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 55: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
ARP：根据目标主机的IP地址，查询其硬件地址
每个三层结点中都有一个ARP高速缓存 (ARP Cache)
  存储结点所在局域网内各结点的 IP 地址到其硬件地址的映射表
结点A向局域网内另一结点B发送IP报文
  在其 ARP Cache 中查看有无B 的 IP 地址，有则查出其对应的硬件地址，将此硬件地址写入 MAC 帧，通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址
  否则，A向局域网内广播ARP请求，询问B的IP地址对应的硬件地址
    B收到该请求后，单播回复自己的硬件地址
    A和B都会将对方地址的映射关系写入ARP Cache

## Slide 56: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
结点A广播发送ARP请求分组
ARP请求
ARP请求
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
1）添加或者更新ARP cache条目： 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18
2）单播回复ARP应答分组： 209.0.0.6  08-00-2B-00-EE-0A
若ARP cache中有该条目，则更新内容: 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18，或生命期
若无，则忽略该ARP请求消息
若ARP cache中有该条目，则更新内容: 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18，或生命期
若无，则忽略该ARP请求消息

## Slide 57: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
结点B单播回复ARP应答分组
ARP应答
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.6，硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
添加ARP cache条目： 209.0.0.6  08-00-2B-00-EE-0A

## Slide 58: 应当注意的问题
4.1.4 地址解析协议ARP
ARP 实现同一局域网内结点IP 地址和硬件地址的映射
  若目的结点和源结点不在同一局域网内
    通过 ARP 找到本局域网内某路由器的硬件地址，把分组发送给该路由器，该路由器把分组转发给下一个网络
IP地址到硬件地址的解析自动进行
  主机用户感知不到地址解析过程
APR缓存中的条目有生命期
  超时会被删除，一般每15分钟一次
ARP 分组不是IP 协议的一部分，不包括IP头
  ARP分组直接放在以太网帧的数据部分
  以太网中将ARP请求和响应分组定义为0x0806 以太类型
IPv6中同样功能放在IP协议中

## Slide 59: ARP分组格式
4.1.4 地址解析协议ARP
硬件类型 HardwareType（2字节） | 
协议类型 ProtocolType（2字节） | 
硬件地址长度HLen（1字节）=48 | 协议地址长度PLen（1字节）=32
操作 Operation（2字节） | 
源端物理地址（6字节） Source Hardware Address | 
源端协议地址（4字节） Source Protocol (IP) Address | 
目的物理地址（6字节） Destination Hardware Address | 
目的协议地址（4字节） Destination Protocol (IP) Address | 
0 8 15
定义物理网络类型，如以太网 = 1
说明高层协议，如IP
说明是ARP请求还是应答
请求者填充
请求者填充
请求者填充
ARP请求中=0

## Slide 60: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 61: IP报文格式
一个 IP 数据报由首部(header)和数据(data)两部分组成
  header的前面部分固定长度，20 字节；后面是可选字段，长度可变
  分组格式几乎都设计成32 bits对齐，以简化软件对它们的处理
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 62: IP报文头部字段说明
Version：版本，4bits，目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
HLen：首部长度，4bits，可表示的最大数值是 15 个单位(1个单位为 4 字节)，即首部最长60字节；最小5，即20字节(仅包含首部的固定部分)

## Slide 63: IP报文头部字段说明
TOS：区分服务，8 位，用来获得更好的服务
  在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过，1998 年这个字段改名为区分服务
  只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用，一般情况下不使用
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 64: IP报文头部字段说明
Length：总长度，16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节
  数据报的最大长度为 65535 字节
  总长度必须不超过最大传送单元 MTU
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 65: IP报文头部字段说明
Identification标识、Flag标志、Offset片偏移：三个字段共32 位，用于IP数据报分片
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 66: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
TTL：生存时间(Time To Live)，8 位，数据报在网络中可通过的路由器跳数
  引入原因：数据分组单独寻径，从源到目的的延迟是随机变化的，可能路由器出错导致分组在网上无休止传输
  理论最大值255，实际值一般不超过64；发送结点设置该值，分组每经过一个路由器时，将其值减1，TTL=0 时丢弃该包

## Slide 67: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Protocol：协议，8 位，指出此数据报携带的数据是上层哪一个协议发来的
ICMP | IGMP | IP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | OSPF
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | 41 | 89

## Slide 68: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
数据部分
传输层
网络层
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
IP 数据报
头部
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程

## Slide 69: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Checksum：首部校验和，16 位
  只检验数据报的首部不检验数据部分

## Slide 70: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算

## Slide 71: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
源、目的地址：各32位，传输中始终保持不变

## Slide 72: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Options：可变长，从 1 个字节到 40 个字节不等
  每种选项的第一字节为标识符，标识该选项的类型；若该选项的值是变长的，则还有一个字节表示长度，之后是该选项的值
  主要用于测试和控制，为了增加 IP 数据报的功能，但同时也使得 IP 数据报的首部长度可变，增加了每一个路由器处理数据报的开销

## Slide 73: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 74: IP分片 (Fragmentation)
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
4.1.6 IP分片
协议 | MTU（字节）
超级通道（Hyperchannel） | 65536
令牌环（16Mbps） | 17194
令牌环（4Mbps） | 4464
FDDI | 4352
以太网 | 1500
X.25 | 576
PPP | 532

## Slide 75: IP分片 (Fragmentation)
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
  发送方不知道每个中间网络的MTU值
4.1.6 IP分片
MTU = 65535B
MTU = 532B
MTU = 1500B
可能的方案：确保所有IP数据报足够小？
  包越小，头部开销比例越大，网络资源浪费越大
  可能出现的新技术，MTU难以预期
解决方案：IP分片与重组

## Slide 76: IP分片 (Fragmentation)
分片
  当分组经历网络的MTU比分组长度小，路由器把该分组分成小的数据块（称为分片，fragment）后放进物理帧
  每片的长度必须为8的倍数，最后一个可任意小
  每个分段都含一个IP数据报头
    除报头中的长度(Length) 、标志(Flag) 、片偏移(Offset)、校验和(Checksum)字段，其它字段与原始IP 数据报头相同
4.1.6 IP分片
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
重组
  分片的反过程，所有分片数据包到达目的主机后，目的主机负责还原原始IP报文

## Slide 77: IP头部有关分片的三个字段
标识 (Identification)
  一个计数器，用来产生IP数据报的标识号
  IP协议每发送一个数据报则该项加1，作为下一数据报的标识符
  形成的数据报分片具有与原始数据报相同的源、目的地址和标识号
  16 位，保证重复使用一个分组标识符时，具有该标识符的上一分组的所有分段已从网上消失
标志 (Flag)
  3 位，目前仅低2bit有用
  MF (More Fragment)：置1 表示后面“还有分片”；置0 表示最后一个分片(没有分片也置0）
  DF (Don‘t Fragment)：置0才允许分片
片偏移(Offset)
  13 位，指明分片在分组中的位置，采用8字节为偏移单位，分片必须是8字节的倍数，为什么？
4.1.6 IP分片
未用
DF
MF

## Slide 78: IP分片举例
4.1.6 IP分片
Length = 1420
DF=0， MF = 1
Offset = 0/8 = 0
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
头部1
1400
2799
头部2
2800
3799
头部3
1399
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
头部
数据部分共 3800 字节
字节 0
Length = 1420
DF=0， MF = 1
Offset = 1400/8 = 175
Length = 1020
DF=0， MF = 0
Offset = 2800/8 = 350
Length = 3820
DF=0，MF = 0
Offset = 0

## Slide 79: IP分片的缺点
不能充分利用网络资源
  网络转发代价与包数目相关，与大小无关
端到端性能很差
  当一个分片丢失时，接收端会丢弃同一报文的其他分片
可被利用来生成DoS攻击
  攻击者向目标主机发送小片的流，没有一个片的Offset是0，重组数据时崩溃
解决方案
  一般避免分段，使用路径MTU发现机制，IPv6废止了分片
    在数据传输过程中探测沿途网络的最小MTU，然后发方发送足够小的分组，使其能够在沿途不必分段
4.1.6 IP分片

## Slide 80: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 81: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 82: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
  4.2.1 划分子网
  4.2.2 构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 83: 分类IP地址存在的问题
IP地址设计初衷：希望网络部分能唯一明确确定一个物理网络
早期的、分类的IP地址设计不够合理
  问题一：IP地址的利用率低
    一个A类网络可包含的主机数：224 – 2= 16,777,214
    一个B类网络可包含的主机数：216 – 2= 65534
    一个C类网络可包含的主机数：28 – 2= 254
    无法根据网络规模灵活选择网络地址
      4个结点的网络使用一个完整的C类地址，浪费252个IP地址
      1个10BaseT以太网最大结点数1024，得用一个B类地址，浪费6万多个IP地址
    分配的是网络号而不是40亿个独立的IP地址，耗尽的速度快
      126个 (27 – 2)A类网络号分配完，就用尽了一半的IP地址，20亿
      16,383个 (214 – 2)B类网络号分配完，就用尽了1/4的IP地址，10亿
    网络号和主机号位数固定，导致网络规模不可调，造成分配的不合理
4.2.1 划分子网

## Slide 84: 分类IP地址存在的问题
IP地址设计初衷：希望网络部分能唯一明确确定一个物理网络
早期的、分类的IP地址设计不够合理
  问题一：IP地址的利用率低
  问题二：每个物理网络分配一个网络号使得路由表过大
    为每一个网络号增加一条目
    大转发表增加路由器开销，增大路由查找延迟，减低路由器性能
4.2.1 划分子网

## Slide 85: 分类IP地址存在的问题
IP地址设计初衷：希望网络部分能唯一明确确定一个物理网络
早期的、分类的IP地址设计不够合理
  问题一：IP地址的利用率低
  问题二：每个物理网络分配一个网络号使得路由表过大
  问题三：使用不灵活
    同一组织在不同地方开通新的物理网络，需要申请新的网络地址
    不易于扩展、管理
4.2.1 划分子网

## Slide 86: 划分子网 (subnetting)
基本思路 [RFC 950]
  两级的 IP 地址变成为三级：IP 地址中又增加了一个“子网号字段”
    从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，不改变原来的网络号net-id
    IP地址 = 网络号+子网号+主机号
  实现多个物理网络共享一个网络号
    减少分配网络号总数
    路由聚合 (aggregation)
  子网应当离得很近，从因特网其余部分看来，它们是一个单一网络，仅一个网络号
    划分子网纯属一个机构内部的事情，对外仍表现为未划分子网的网络
    IP数据报从其它网络到子网内某主机的路由
      仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id，先找到连接在本单位网络上的路由器
      然后，此路由器再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网
      最后将 IP 数据报直接交付目的主机
4.2.1 划分子网
Notes: 1985起

## Slide 87: 划分子网 (subnetting)
一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0
4.2.1 划分子网
我的网络地址是
145.13.0.0
所有到网145.13.0.0的分组均到达此路由器
…
…
…
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
R1
R3
R2
网络
145.13.0.0
(10010001.00001101.)

## Slide 88: 划分子网 (subnetting)
划分为三个子网后对外仍是一个网络
4.2.1 划分子网
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
子网 145.13.21.0
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
…
子网 145.13.3.0
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
…
子网
145.13.7.0
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2
我的网络地址是
145.13.0.0
所有到网145.13.0.0的分组均到达此路由器
如何判断是否划分了子网？如何识别子网号？

## Slide 89: 子网掩码 (subnet mask)
4.2.1 划分子网
3 . 10
145 . 13 .
两级 IP 地址
子网号为 3 的网络的网络号
三级 IP 地址
三级 IP 地址
的子网掩码
网络号
主机号
子网的
网络地址
0 0 0 0 0 0 0 0
0
网络号
子网号
145 . 13 .
3 .
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
145 . 13 .
3 .
主机号
从主机号中拿出8位作为子网号
主机号由16位减少到8位
路由器如何从IP地址中识别出子网的网络号？
主机号
子网掩码和IP地址逐位相与
逐位进行 AND 运算

## Slide 90: 默认子网掩码
为便于路由器处理，未划分子网的网络也使用子网掩码 (即默认子网掩码)
4.2.1 划分子网
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络号
网络号
主机号为全 0
网络号
网络地址
A
类
地
址
默认子网掩码
255.0.0.0
网络地址
B
类
地
址
默认子网掩码
255.255.0.0
网络地址
C
类
地
址
默认子网掩码
255.255.255.0
主机号为全 0
主机号为全 0

## Slide 91: 划分子网的借位原则
RFC950规定子网号不能为全1和全0，因此至少借2位
最多借位数（至少留2位主机号）
  A类：22位； B类：14位； C类：6位
4.2.1 划分子网
net-id
24 bit
host-id
24 bit
net-id
16 bit
net-id
8 bit
0
A 类地址
host-id
16 bit
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 bit
0
1

## Slide 92: 已知IP和子网掩码，求网络号
4.2.1 划分子网
【例1】已知 IP 地址 141.14.72.24，子网掩码 255.255.192.0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
. 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）

## Slide 93: 已知IP和子网掩码，求网络号
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.1 划分子网
【例2】在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
. 0
不同的子网掩码得出相同的网络地址，但不同的掩码的效果是不同的
  可划分的子网数、每个子网中最大主机数不同

## Slide 94: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
【例】现有地址 203.33.18.0 ，需13个子网，每个子网10个主机
第1步：确定默认掩码，确定主机号位数 (从主机号借位)
  203.33.18.0属于C类地址，默认掩码255.255.255.0
    主机号为最后1字节
第2步：根据需要划分的子网数和每个子网的主机数，确定需要借几位
  从原主机号中借高4位用于子网号
203.33.18.0
X X X X
H H H H
14 possible subnets
满足13个子网的要求
14 possible hosts for each subnet
满足每个子网10个主机的要求

## Slide 95: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
【例】现有地址 203.33.18.0 ，需13个子网，每个子网10个主机
第1步：确定默认掩码，确定主机号位数 (从主机号借位)
  203.33.18.0属于C类地址，默认掩码255.255.255.0
    主机号为最后1字节
第2步：根据需要划分的子网数和每个子网的主机数，确定需要借几位
  从原主机号中借高4位用于子网号
第3步：给出子网掩码，全1位数=原网络号位数+子网号位数
  子网掩码：11111111.11111111.11111111.11110000  255.255.255.240

## Slide 96: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
【例】现有地址 203.33.18.0 ，需13个子网，每个子网10个主机
第4步：确定每个子网的地址范围（除去全0和全1主机号）
子网编号 | 子网号 | 主机号 | 地址范围
子网1 | 0001 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.17 ~ 203.22.18.30
子网2 | 0010 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.33 ~ 203.22.18.46
子网3 | 0011 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.49 ~ 203.22.18.62
子网4 | 0100 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.65 ~ 203.22.18.78
子网5 | 0101 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.81 ~ 203.22.18.94
子网6 | 0110 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.97 ~ 203.22.18.110
子网7 | 0111 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.113 ~ 203.22.18.126

## Slide 97: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
【例】现有地址 203.33.18.0 ，需13个子网，每个子网10个主机
第4步：确定每个子网的地址范围（除去全0和全1主机号）
子网编号 | 子网号 | 主机号 | 地址范围
子网8 | 1000 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.129 ~ 203.22.18.142
子网9 | 1001 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.145 ~ 203.22.18.158
子网10 | 1010 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.161 ~ 203.22.18.174
子网11 | 1011 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.177 ~ 203.22.18.190
子网12 | 1100 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.193 ~ 203.22.18.206
子网13 | 1101 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.209 ~ 203.22.18.222
子网14 | 1110 | 0001 ~ 1110 | 203.33.18.225 ~ 203.22.18.238

## Slide 98: 路由器FIB表的变化
在不划分子网的两级 IP 地址下
  可从 IP 地址得出网络地址
在划分子网的情况下
  从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来，网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息
  在FIB表中添加子网掩码
4.2.1 划分子网
目的网络地址 | 下一跳
200.30.33.0 | 接口0
202.10.23.0 | 接口１
210.30.36.0 | R2
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 | 255.255.255.128 | 接口0
128.30.33.128 | 255.255.255.128 | 接口１
128.30.36.0 | 255.255.255.0 | R2
不划分子网时的FIB
划分子网时的FIB

## Slide 99: 划分子网情况下路由器转发分组的算法
(1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D
(2) 用本结点的各个网络的子网掩码与D逐位相与，看是否与相应的网络地址匹配：匹配，则将分组直接交付；否则是间接交付，执行(3)
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)
(4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 D 逐位相与，若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)
(5) 若路由表中有一个默认路由，则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)
(6) 报告转发分组出错（ICMP，目的不可达）
4.2.1 IP分组转发

## Slide 100: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
【例】已知互联网和路由器 R1 中的路由表，主机 H1 向 H2 发送分组，H1 如何发送？ R1 如何转发？
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
0
128.30.33.13
源主机
H1
128.30.33.130
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
目的主机 H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1
R1

## Slide 101: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
0
128.30.33.13
源主机
H1
128.30.33.130
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
目的主机 H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1
R1
主机H1发送分组，目的地址：128.30.33.138
注意：H1 并不知道 H2 连接在哪一个网络上
仅仅知道 H2 的 IP 地址是128.30.33.138
H1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
  是，则直接交付
  否，送交路由器 R1
如何判断是否连接在本网络上?

## Slide 102: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
0
128.30.33.13
源主机
H1
128.30.33.130
1
R2
目的主机 H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1
R1
主机H1发送分组，目的地址：128.30.33.138
将目的地址与自己的子网掩码逐位相与后，与自己的网络号比较
  128.30.33.138 AND 255.255.255.128  128.30.33.128
  128.30.33.128 H1所在网络的网络地址 128.30.33.0
  将分组转发给R1
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128

## Slide 103: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
0
128.30.33.13
源主机
H1
128.30.33.130
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
目的主机 H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1
R1
路由器R1接收到分组后，基于FIB表按之前的算法描述执行
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128
不匹配！
不一致

## Slide 104: 如何划分子网
4.2.1 划分子网
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
0
128.30.33.13
源主机
H1
128.30.33.130
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
目的主机 H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1
R1
路由器R1接收到分组后，基于FIB表按之前的算法描述执行
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128
匹配！
从接口1直接交付
一致

## Slide 105: 子网划分的特点
本质上，允许将一些类别的地址在多个子网内分拆
实现多个物理网络共用一个网络地址
  减少地址空间的浪费
互联网络不同部分看到不同的路由，远端只看到单一网络
  实现路由聚合
子网划分在一个(逻辑)网络内部进行
  便于组织内部网络扩展与管理
4.2.1 划分子网

## Slide 106: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
  4.2.1 划分子网
  4.2.2 构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 107: 地址空间的效率和可扩展性问题
某公司网络由4064台主机构成
方案一：申请一个B类地址？
  一个B类地址空间可容纳65534个主机，使用率仅4064/65534 = 6.2%
  子网划分？依然未解决地址浪费问题
方案二：分配16个C类地址？
  保证了地址利用率
  路由器超量存储！
    若一个站点分配了16个C类网络号，则每个主干路由器需要增加16条记录才能将分组传送到该站点，尽管路径是相同的
一个B类地址浪费，多个C类地址路由表太长，如何解决该问题？
4.2.2 构造超网

## Slide 108: 地址空间的效率和可扩展性问题
某公司网络由4064台主机构成
一个B类地址浪费，多个C类地址路由表太长，如何解决该问题？
16个C类地址连续分配
  例：分配C类网络号为192.4.16 --- 192.4.31
4.2.2 构造超网
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
……
所有地址的高20位是相同的
  将20位作为网络号，路由表中仅需要一个路由表项
    网络地址为：192.4.16/20

## Slide 109: 无分类域间路由 CIDR
无分类域间路由 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
  打破地址分类的严格界线，网络号为可变长---更有效地分配 IPv4 地址空间
  仅仅使用转发表中的一条记录来指示如何到达多个不同网络 ---- 路由聚合
从(使用子网掩码)三级编址 又回到了无分类的两级编址
  IP地址 = 网络前缀(network prefix) + 主机号
    使用各种长度的network-prefix来代替分类地址中的网络号和子网号
  使用“斜线记法”(slash notation)，又称为CIDR记法
    即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）
  把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”
4.2.2 构造超网

## Slide 110: CIDR地址块
193.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址
  网络前缀20位，主机号 12 位
  地址块范围：193.14.32.0 ~ 193.14.47.255
4.2.2 构造超网
1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
……
1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最小地址
最大地址
193.14.32.0
193.14.47.255

## Slide 111: 路由聚合，构成超网
路由聚合
  CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合称为路由聚合
  使得路由表中的一个项目可以表示很多个(例如上千个)原来传统分类地址的路由
也称为构成超网 (supernetting)
  如：前缀长度13~15的CIDR地址块可能包含了多个B类或C类地址；前缀长度17~23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址
    这些地址合起来就构成了超网
  网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多；而在三级结构的IP地址中，划分子网是使网络前缀变长
    超网是将多个网络聚合：使属于一个自治系统（AS）多个网络地址映射到一个地址
    子网是将一个(逻辑)网络拆分：使多个物理网络共享一个网络地址
4.2.2 构造超网

## Slide 112: CIDR 地址块划分举例
4.2.2 构造超网
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 | 地址块 | 二进制表示 | 地址数
ISP | 206.0.64.0/18 | 11001110.00000000.01* | 16384
大学 | 206.0.68.0/22 | 11001110.00000000.010001* | 1024
一系 | 206.0.68.0/23 | 11001110.00000000.0100010* | 512
二系 | 206.0.70.0/24 | 11001110.00000000.01000110.* | 256
三系 | 206.0.71.0/25 | 11001110.00000000.01000111.0* | 128
四系 | 206.0.71.128/25 | 11001110.00000000.01000111.1* | 128
相当于64个C类网络 (26)

## Slide 113: CIDR 地址块划分举例
4.2.2 构造超网
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 | 地址块 | 二进制表示 | 地址数
ISP | 206.0.64.0/18 | 11001110.00000000.01* | 16384
大学 | 206.0.68.0/22 | 11001110.00000000.010001* | 1024
一系 | 206.0.68.0/23 | 11001110.00000000.0100010* | 512
二系 | 206.0.70.0/24 | 11001110.00000000.01000110.* | 256
三系 | 206.0.71.0/25 | 11001110.00000000.01000111.0* | 128
四系 | 206.0.71.128/25 | 11001110.00000000.01000111.1* | 128
相当于4个连续的C类地址块 (22)，占ISP地址空间的1/16

## Slide 114: CIDR 地址块划分举例
4.2.2 构造超网
互联网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 | 地址块 | 二进制表示 | 地址数
ISP | 206.0.64.0/18 | 11001110.00000000.01* | 16384
大学 | 206.0.68.0/22 | 11001110.00000000.010001* | 1024
一系 | 206.0.68.0/23 | 11001110.00000000.0100010* | 512
二系 | 206.0.70.0/24 | 11001110.00000000.01000110.* | 256
三系 | 206.0.71.0/25 | 11001110.00000000.01000111.0* | 128
四系 | 206.0.71.128/25 | 11001110.00000000.01000111.1* | 128
路由聚合
  ISP拥有64个C类网络，现仅需要一个路由表项206.0.64.0/18就全部可达
  大学的四个系，在ISP的路由器的路由表中也仅需一项206.0.68/22

## Slide 115: 最长前缀匹配
使用 CIDR ，在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果
解决方案：最长前缀匹配(longest-prefix matching)
  又称为最长匹配或最佳匹配
  从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由
    网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific)
4.2.2 构造超网

## Slide 116: 最长前缀匹配
举例：前例中的四系希望ISP直接交付其分组，不通过大学的路由器，ISP的路由表中会同时有两项
  206.0.68.0/22 （大学）
  206.0.71.128/25 （四系）
ISP路由器收到目的地址为D=206.0.71.128的分组时，与上述两项都能匹配
  查找第1项 206.0.68.0/22
    第 1 项的掩码 M 有 22 个连续的 1：
    M = 11111111 11111111 11111100 00000000
    M与D逐位相与
    11111111. 11111111. 11111100. 00000000
    206 . 0 . 01000111. 128
    206 . 0 . 01000100. 0 (206.0.68.0)
    匹配！
4.2.2 构造超网

## Slide 117: 最长前缀匹配
举例：前例中的四系希望ISP直接交付其分组，不通过大学的路由器，ISP的路由表中会同时有两项
  206.0.68.0/22 （大学）
  206.0.71.128/25 （四系）
ISP路由器收到目的地址为D=206.0.71.128的分组时，与上述两项都能匹配
  查找第1项 206.0.68.0/22，匹配！
  查找第2项 206.0.71.128/25
    第 2 项的掩码 M 有 25 个连续的 1：
    M = 11111111 11111111 11111111 10000000
    M与D逐位相与
    11111111. 11111111. 11111111. 10000000
    206 . 0 . 71 . 10000000
    206 . 0 . 71 . 10000000 (206.0.71.128)
    匹配！
4.2.2 构造超网

## Slide 118: 最长前缀匹配
举例：前例中的四系希望ISP直接交付其分组，不通过大学的路由器，ISP的路由表中会同时有两项
  206.0.68.0/22 （大学）
  206.0.71.128/25 （四系）
ISP路由器收到目的地址为D=206.0.71.128的分组时，与上述两项都能匹配
  查找第1项 206.0.68.0/22，匹配！
  查找第2项 206.0.71.128/25，匹配！
  选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址
    第2项 206.0.71.128/25
4.2.2 构造超网

## Slide 119: 最长前缀匹配的路由查找效率
最简单的查找算法：对所有可能的前缀进行循环查找
  对于目的地址D，对每个可能的前缀长度M (1~32, 32为特定主机路由 )
    提取D中的前M位，与路由表中的网络号匹配
    最坏情况32次
提高路由查找效率
  线速10Gb/s，分组平均长度2000bit
    路由器处理能力应达到500万分组/秒(5Mpps)
  通过良好的数据结构、快速查找算法
4.2.2 构造超网
硬件查找、路由查找算法优化

## Slide 120: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 121: 网际控制报文协议ICMP
网际控制报文协议 [RFC 792]
  ICMP，Internet Control Message Protocol
  用于网络诊断和控制：主机或路由器用于报告差错、异常情况
  IP层协议，但封装在IP数据报中
4.3 网际控制报文协议ICMP
应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP ……)
TCP，UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
各种网络接口
物理硬件
应用层
传输层
网络层
子网层
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 122: 网际控制报文协议ICMP
网际控制报文协议 [RFC 792]
  ICMP，Internet Control Message Protocol
  用于网络诊断和控制：主机或路由器用于报告差错、异常情况
  IP层协议，但封装在IP数据报中
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP 报文
首 部
数 据 部 分
IP数据报
类型
校验和
代码
这4字节取决于ICMP报文类型
数据部分（长度取决于报文类型）
位0 8 16 31

## Slide 123: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器或主机不能交付数据报时，向源结点发送
路由器或主机因拥塞丢弃数据报，向源结点发送，控制结点发送速率

## Slide 124: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器收到TTL为0的数据报时，丢弃，并向源结点发送超时报文
终点在预计时间内未收到某数据报的所有分片，丢弃已收到分片，发送该报文

## Slide 125: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器或主机收到首部参数不正确的数据报，丢弃，并向源结点发送该报文。例如版本号、校验和等

## Slide 126: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器通知主机下次将数据包发给另外的路由器

## Slide 127: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器或主机向特定的目的主机发出询问，测试目的站点的可达性和状态
  收到请求的主机必须回复应答报文

## Slide 128: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
请求某路由器或主机当前的日期和时间
  应答报文中有一32位字段，写入的整数代表从1990/1/1起到当前时刻共几秒

## Slide 129: ICMP应用举例1
PING (Packet InterNet Groper)
  测试主机之间的连通性
  使用ICMP回送请求和应答报文
4.3 网际控制报文协议ICMP

## Slide 130: ICMP应用举例2
Tracerout/tracert
  跟踪分组从源点到终点的路径
  原理
    第一个分组TTL设为1，第1个路由器收到，将TTL减1后丢弃，回复ICMP超时报文
    第二个分组TTL设为2，第2个路由器收到，将TTL减1后丢弃，回复ICMP超时报文
    以此类推，得到想要的路由信息：经过的路由器IP地址及往返时间
    注：路由路径在分钟级别会保持稳定，这些数据报文会沿同一路径传输
4.3 网际控制报文协议ICMP

## Slide 131: ICMP应用举例3
路径MTU发现
  注：路由路径在分钟级别会保持稳定，这些数据报文会沿同一路径传输
  原理：源主机向目的主机连续发送多个长度不同的数据报文
    发送“大号”数据包，将Flag设置为“do not fragment”
    如果超过MTU，路由器返回“Destination unreachable: Fragmentation needed”
4.3 网际控制报文协议ICMP
MTU = 65535B
MTU = 1500B
MTU = 1000B
IP Packet
Leng = 65535, Do not frag
ICMP
Flag needed:
MTU = 1500B
IP Packet
Leng = 1000, Do not frag

## Slide 132: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 133: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 134: 路由器功能
路由器 (Router)
  多个输入端口和多个输出端口的专用计算机
  转发分组
    将路由器某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从某个合适的输出端口转发给下一跳路由器
    下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达
4.4.1 路由器工作原理

## Slide 135: 路由器结构
4.4.1 路由器工作原理
路由
生成
路由选择处理器
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组
转发
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
回顾前面讲过的网络层的功能：转发和路由

## Slide 136: 转发 Vs. 路由
转发(forwarding)
  接收一个分组，查看它的目的地址，查询转发表，按表中决定的路径把分组转发出去
  转发表中的一行包括从目的网络号到输出端口的映射和一些MAC信息，如下一跳点的以太网地址
路由(routing)
  用于建立路由表的过程
    路由表是根据路由选择算法建立的一张表，作为转发表的前身，通常包含从目的网络号到下一跳IP的映射
  依赖于不断发展变化的复杂的分布式算法(路由选择算法)
    根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变路由
4.4.1 路由器工作原理
目的网络号
接口
MAC
目的网络号
下一跳IP
除此处之外，一般不需特意区分转发和路由的概念
（ <目的网络号，IP> + <IP，MAC> 的综合，实现相关）

## Slide 137: 输入端口 (input port)
输入端口对数据报的处理
  物理层：接收比特
  数据链路层：接收帧、剥去首位交付网络层
  网络层
    路由信息数据报：交付路由选择处理器
    普通数据报：查找转发表，通过交换结构到达相应输出端口
4.4.1 路由器工作原理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发

## Slide 138: 输出端口 (output port)
输出端口，从交换机构接收分组，发送到链路
  网络层：排队处理
  数据链路层：组帧
  物理层：发送比特
4.4.1 路由器工作原理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构
分组丢失：路由器中的输入或输出队列产生溢出会造成分组丢失
  路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则存储空间最终必定减少到零，使再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃

## Slide 139: 交换结构 (fabric)
I1
I3
I2
O1
O2
O3
互连网络
(3)经总线交换
路由器的核心部件，将分组从一个输入端口转发到一个输出端口
三种交换技术：经内存交换、经总线交换、经互联网络交换
4.4.1 路由器工作原理
I1
I3
I2
O1
O2
内
存
(1)经内存交换
O3
I1
I3
I2
O1
O2
总线
O3
(2)经总线交换

## Slide 140: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 141: 路由选择算法
目的：找到一条从源路由器(网络)到目的路由器(网络)的“好”路径
  通常是寻找两节点间代价最小的路径
  传输路径保存在路由器的路由表（FIB/RIT）中
4.4.2 路由协议基本概念
A
B
C
D
E
Router A’s FIB

## Slide 142: 网络模型
使用无向图形式描述路由选择问题
  每个路由器是图中的一个节点
  节点间的链路是图中的一条带权重的边
    边的开销(cost)可以是延迟、拥塞程度，甚至价格等
  目标：为图中的任意两个节点寻找一条开销最小的边
4.4.2 路由协议基本概念
A
B
E
F
C
D
4
9
1
1
3
1
2
6

## Slide 143: 理想的路由选择算法
正确性（correctness）
  沿着各路由表指引的路由，分组一定能最终到达目的网络和目的主机
简单性（simplicity）
  算法开销小
健壮性（robustness)
  网络负载变化、结点或链路故障时，自适应
稳定性（stability）
  网络负载和拓扑相对稳定时，路由算法能快速收敛
公平性（fairness）
  对所有用户平等
最优性（optimality）
  能找出“最佳”路由，使得分组平均时延最小，网络吞吐量最大
4.4.2 路由协议基本概念

## Slide 144: 静态 Vs. 动态路由选择算法
静态路由选择
  集中式，非自适应路由选择
  手工配置/简单直观，开销较小；但网络规模大时，管理负担过重，不能及时适应网络状态的变化
动态路由选择
  分布式，自适应路由选择
  由路由协议动态更新，运行路由协议算法的路由器之间相互主动交换路由信息，建立完整的路由表，并据此转发数据分组
  特点是能较好地适应网络状态变化，但实现较为复杂，开销较大
4.4.2 路由协议基本概念

## Slide 145: 分层的路由选择协议
Internet采用两层的路由选择协议
  域内 (Intra-Domain)路由
  域间 (Inter-Domain)路由
原因
  规模
    Internet规模非常大，涉及路由选择信息的计算、存储及通信的开销高得不可实现
    必须采取措施以减小Internet这种大网络中路由选择计算的复杂性
  管理自治
    许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于内部事情），但同时还希望连接到互联网上
4.4.2 路由协议基本概念

## Slide 146: 自治系统 (AS, Autonomous System)
自治系统
  由单一实体管辖的路由器集合组成
  域内路由(Intra-Domain) （类比局部路网和交通：距离、单行、红绿灯……）
    使用内部网关协议(Interior Gateway Protocol, IGP)和统一的度量标准在AS内路由数据包
    性能目标导向的，全网有统一目标
  域间路由(Inter-Domain) （类比城市间路网和交通：高速、国道….）
    使用外部网关协议(Exterior Gateway Protocol, EGP)将数据包路由到其它AS
    策略和经济目标导向的，每个AS有自己的策略
每个AS都有唯一的标识
  范围：1-65535 （现在已扩展到32位）
  例如，MIT: 3, China Telecom: 4835, Baidu: 55967
4.4.2 路由协议基本概念

## Slide 147: 自治系统和域内、域间路由
4.4.2 路由协议基本概念
AS
AS
AS
域间(Inter-Domain) 路由
域内路由
使用内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)
  如 RIP 、 OSPF 协议
使用外部网关协议EGP (External Gateway Protocol)
  如 BGP-4

## Slide 148: 回顾 – 分层的路由体系
AS
AS
AS
域间路由
(Inter-Domain)
域内路由
(Intra-Domain)
内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)
  如 RIP 、 OSPF 协议
外部网关协议EGP (External Gateway Protocol)
  如 BGP-4
性能目标导向，有统一目标（跳数、时延、代价…）
策略和经济目标，以可达性为目的
规模扩大
管理自治

## Slide 149: 学习要求和难点
知识基础（计算机科学导论、数据结构、算法设计、图论…）
  距离向量迭代算法（BF算法）
  最短路径算法（Dij算法）
难点
  在分布式网络系统中，真正理解算法的运行机理
具体要求
  理解算法的输入 – 从其他节点收到的消息（容易）
  理解算法的运算/处理过程 – 维护路由表（不难）
  理解算法的输出 – 如何进一步扩散消息（重点）
    直接转发
    处理后转发
理解路由协议的关键：消息内容+扩散范围

## Slide 150: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 151: RIP (Routing Information Protocol)
内部网关协议 IGP中最先得到广泛使用的协议
工作原理
  一种分布式的基于距离向量算法的路由选择协议
  要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录，如何实现？
    通过仅与相邻路由器交换路由信息实现
    交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表
    定期，或者触发交换路由信息
      按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒
      当一个结点的路由表改变时，它就给其相邻结点发送一条更新消息，这会引起相邻结点的路由表改变，而这些相邻结点又给它们的相邻结点发送更新消息
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 152: 距离向量算法
基本思想
  任何时刻，每个结点保存到目的结点的已知最优路径的开销和对应下一跳结点；如果不可达，用∞表示
  初始化
    每个结点构造一个包含到所有其它结点的“距离”(开销)的1个向量(1维数组)
    初始化时，仅有到相邻结点的信息
    将自己的整个向量信息发送给相邻结点
  迭代：距离向量更新
    收到相邻结点的消息后，比较选择更优的开销和下一跳结点，更新自己的向量
    若有更新，向邻居结点发送
“距离”的定义
  在RIP中，即跳数(hop count)，每经过一个路由器，距离加 1
  RIP 允许距离的最大值为15，大于15，视为不可达
4.4.3 内部网关议RIP

## Slide 153: 距离向量更新
对于结点x，其到y的开销记为d(x,y)，下一跳结点为nh(x,y)，当收到邻居结点z的距离向量消息后，x按如下方式更新向量
4.4.3 内部网关协议RIP
update(x, y, z):
d <- d(x,z) + d(z,y)
if d < d(x,y):
broadcast to neighbors
return d, z
else:
return d(x,y), nh(x,y)
x
y
z
d(x,z)
d(x,y)
d(z,y)
RIP协议中，d(x,z) = 1

## Slide 154: 距离向量更新
距离向量方法本质上是一个分布式的Bellman-Ford最短路径算法
4.4.3 内部网关协议RIP
while not converged:
for each node x:
for each neighbor z:
for each destination y:
d <- d(x,z) + d(z,y)
if d < d(x,y):
d(x,y), nh(x,y) <- d, z
advertise to neighbors
收到邻居节点消息
更新并通告路由信息
Bellman-Ford算法：求含负权图的单源最短路径算法

## Slide 155: 距离向量举例
初始化
  每个节点只有1跳以内的路由信息
4.4.3 内部网管协议RIP
B
A
C
F
E
D
G
各结点信息 | 到每个结点的距离 |  |  |  |  |  | 
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ
A | ０ | １ |  |  | １ | １ | 
B | １ | ０ | １ |  |  |  | 
Ｃ |  | １ | ０ | １ |  |  | 
Ｄ |  |  | １ | ０ |  |  | １
Ｅ | １ |  |  |  | ０ |  | 
Ｆ | １ |  |  |  |  | ０ | １
Ｇ |  |  |  | １ |  | １ | ０
各结点信息 | 到每个结点的距离 |  |  |  |  |  | 
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ
A | ０ | １ |  |  | １ | １ | 
B | １ | ０ | １ |  |  |  | 
Ｃ |  | １ | ０ | １ |  |  | 
Ｄ |  |  | １ | ０ |  |  | １
Ｅ | １ |  |  |  | ０ |  | 
Ｆ | １ |  |  |  |  | ０ | １
Ｇ |  |  |  | １ |  | １ | ０
全局信息，每个结点仅有其中部分内容(自己对应的向量)

## Slide 156: 距离向量举例
初始化
  每个结点只有1跳以内的路由信息
4.4.3 内部网关协议RIP
B
A
C
F
E
D
G
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | -
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | -
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
节点A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
节点B
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
节点C
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G

## Slide 157: 距离向量举例
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
第一次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存2跳可达的路由信息
4.4.3 内部网关协议RIP
B
A
C
F
E
D
G
节点A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
节点B
节点C
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
根据邻居结点B的消息，无更新
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | -
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | -
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -

## Slide 158: 距离向量举例
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
第一次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存2跳可达的路由信息
4.4.3 内部网关协议RIP
B
A
C
F
E
D
G
节点A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
节点B
节点C
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
根据邻居结点C的消息
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | -
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | -
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -

## Slide 159: 距离向量举例
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
第一次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存2跳可达的路由信息
B
A
C
F
E
D
G
节点A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
节点B
节点C
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
根据邻居结点F的消息
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 160: 距离向量举例
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | -
F |  | -
G |  | -
第一次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存2跳可达的路由信息
B
A
C
F
E
D
G
节点A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | -
E |  | -
F |  | -
G |  | -
节点B
节点C
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | -
C |  | -
D |  | -
E |  | -
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | C
E |  | A
F |  | A
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 161: 距离向量举例
第一次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存2跳可达的路由信息
B
A
C
F
E
D
G
各结点信息 | 到每个结点的距离 |  |  |  |  |  | 
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ
A | ０ | １ |  |  | １ | １ | 
B | １ | ０ | １ |  |  |  | 
Ｃ |  | １ | ０ | １ |  |  | 
Ｄ |  |  | １ | ０ |  |  | １
Ｅ | １ |  |  |  | ０ |  | 
Ｆ | １ |  |  |  |  | ０ | １
Ｇ |  |  |  | １ |  | １ | ０
各结点信息 | 到每个结点的距离 |  |  |  |  |  | 
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ
A | ０ | １ |  |  | １ | １ | 
B | １ | ０ | １ |  |  |  | 
Ｃ |  | １ | ０ | １ |  |  | 
Ｄ |  |  | １ | ０ |  |  | １
Ｅ | １ |  |  |  | ０ |  | 
Ｆ | １ |  |  |  |  | ０ | １
Ｇ |  |  |  | １ |  | １ | ０
迭代更新不需要同步执行，收到邻居的通告就可以更新
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 162: 距离向量举例
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
第二次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存3跳可达的路由信息
B
A
C
F
E
D
G
节点A
节点B
节点C
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B | 0 | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | A
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 163: 距离向量举例
第二次更新
  结点收到邻居的路由信息，更新本地路由表
  路由表中保存3跳可达的路由信息
B
A
C
F
E
D
G
各结点信息 | 到每个结点的距离 |  |  |  |  |  | 
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ
A | ０ | １ |  |  | １ | １ | 
B | １ | ０ | １ |  |  |  | 
Ｃ |  | １ | ０ | １ |  |  | 
Ｄ |  |  | １ | ０ |  |  | １
Ｅ | １ |  |  |  | ０ |  | 
Ｆ | １ |  |  |  |  | ０ | １
Ｇ |  |  |  | １ |  | １ | ０
各结点信息 | 到每个结点的距离 |  |  |  |  |  | 
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ
A | ０ | １ |  |  | １ | １ | 
B | １ | ０ | １ |  |  |  | 
Ｃ |  | １ | ０ | １ |  |  | 
Ｄ |  |  | １ | ０ |  |  | １
Ｅ | １ |  |  |  | ０ |  | 
Ｆ | １ |  |  |  |  | ０ | １
Ｇ |  |  |  | １ |  | １ | ０
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 164: 链路故障时
注意到故障的结点发送新的距离向量给相邻结点，正常情况下，系统会很快达到一种新的状态
结点发现故障的方式有两种
  结点连续发送一个控制分组给其它结点，看是否能接收到应答，测试与其它结点的链路是否正常
  在最近几次更新周期中，收不到预期的定期更新，则判断该链路（或链路另一端的结点）发生故障
4.4.3 内部网关协议RIP
（主动探测）
（被动侦听）

## Slide 165: 距离向量——链路故障举例1
结点F发现到G的链路发生故障时
  F设置到G、到D(下一跳为G)的距离值为无穷大
  把信息传给结点A
结点A收到F的消息
  A也把它到G的距离设为无穷大
B
A
C
F
E
D
G
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
节点A
节点C
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 166: 距离向量——链路故障举例1
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | A
E |  | A
F |  | F
G |  | A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | A
E |  | A
F |  | F
G |  | A
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
结点A接收到C的定期更新消息
  将到G的距离设为3，下一跳C
  向邻居F发送该信息
结点F收到A的消息
  F把它到G的距离设为4，到D的距离设为3，下一跳都为A
  系统达到稳定
B
A
C
F
E
D
G
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
节点A
节点C
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | C
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | C
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 167: 距离向量——链路故障举例2
A通知到E的距离值为无穷大，但此时B和C仍对外通知到E的距离为2
B收到A的消息，将到E的距离更新为无穷
B收到C的消息(尚未根据A的消息更新)，知道从C可以2跳点的距离到达E，B断定可以3跳点到达E，且把这条更新信息传送给A
B
A
C
F
E
D
G
A就可得出结论，它可以4跳点到达E，并把这条信息送给C
C就可知道它能够以5跳点到达E，如此下去，只有当距离值达到一个足以被认为是无穷大的值 (16) 时，循环才会停止
Count-to-Infinity问题
  网络变差时，收敛的慢
更新原则：短优先、新优先
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 168: 消除Count-to-Infinity问题
当链路变坏(开销增大)时，相关路径需要很长时间才能稳定
  该过程中，存在路由环路 (routing loop)
观察
  结点B通过A连接到E，且B向A通告该路径
    该通告对路由没有任何意义
    最终产生环路
解决方案
  水平分割 (Split Horizon)
    当一个结点把路由选择的更新信息发送给相邻结点时，它并不把从其相邻结点处学到的路由再回送到那些相邻结点
    B的表中有(E, 2, A)，则B知道该路由从A处学到，因此任何时候向A发更新消息时，都不包括到E的路由
  反向抑制 (Poison Reverse)
    B把来自A的路由回送给A，但在该路由表中加入否定信息来确保A最终不会使用B到达E的路由
B
A
C
F
E
D
G
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 169: RIP协议
RIP (Routing Information Protocol)
  70 年代末期由Xerox 提出并首先用于XNS 中
  1982年由Unix/BSD实现而进入TCP/IP 协议套
  1988年成为Internet 标准 RFC 1058
  1998年新版本标准发布RIP2 RFC 2453
主要目标：怎样把分组发到网络
  结点到结点间的开销以经过的网络数计算
    C告诉A：
      它能分别以0、0到网络2，3
      它能分别以1、1到网络5，6
      它能以2到网络4
目的网络 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
距离 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
目的网络 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
距离 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
路由器C的距离向量表
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 170: RIP2协议的报文格式
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
指示报文类型：请求1、应答2
标志所使用的地址协议
填入自治系统的号码
  RIP 有可能收到本自治系统以外的路由选择信息
4.4.3 内部网关协议RIP
端口号520

## Slide 171: RIP使用两种报文
请求
  路由器刚启动时或由某些记录超时的路由器发出
  分组中对应“命令”位置为1
应答
  用于答复一个请求
  或每隔 30s 定时发送（整个路由信息）
  分组中对应“命令”位置为2
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 172: RIP协议的工作过程
1）RIP协议刚启动时
  检测路由器的各个接口的状态和地址信息
  若某接口状态正常，在路由表中增加一条路由，表示可以到达该接口所在的网络，距离值为0
  即路由器将它所连接的几个网络互连起来，在它们之间转发信息
2）初始化后
  主动向各个网络接口以广播方式发送RIP请求
  该请求的RIP数据部分只包含一项路由信息，且全部域为0，表示要得到相连的网络上的路由器所拥有的路由表中的全部信息
3）收到请求的路由器回复应答包
4）最后，路由信息可以传播到整个网络
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 173: RIP协议的工作过程
RIP路由信息的发送
  通过应答包发送，包含：到达某目标网络的跳数
  回复请求包，或周期性发送
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 174: RIP协议的工作过程
RIP路由信息的接收：当收到相邻路由器(其地址为 X)的一个 RIP 报文
  1）先修改此 RIP 报文中的所有项目
    把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1
  2）对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
    若项目中的目的网络N不在路由表中，则把该项目加到路由表中
    否则 (即路由表中有目的网络N，则查看下一跳路由器地址)
      若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项 目替换原路由表中的项目
      否则 (即下一跳不同)
        若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新
        否则，什么也不做
  3）若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）
  4）返回
4.4.3 内部网关协议RIP
从无到有
新优先
短优先

## Slide 175: RIP的局限性
可扩展性
  16作为无穷大，它不能在“直径”大于15的互联网上使用
不能在丢失率高的网络中使用
  RIP更新和超时机制
不能动态地使用时延、负载等为依据选择路由
  RIP在传播路由时使用固定的费用值
开销较大
  每30秒信息交换占用网络资源
  路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加
收敛速度
  网络出故障时往往需要较长的时间(例如数分钟)
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 176: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 177: OSPF (Open Shortest Path First)
开放最短路径优先OSFP协议
  使用最广泛的分布式链路状态 (Link State, LS) 路由协议
工作原理
  各结点从域内所有结点获取信息，建立完整的网络图——链路状态数据库
    向本自治系统中所有路由器发送信息
    发送的信息只是与本路由器相邻的路由器之间的链路状态
    触发交换路由信息：只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息
  各结点根据链路状态数据库单独计算它到其它结点的最短路径，生成路由表
    用Dijkstra最短路径算法进行路由计算，得到一个以自己为根的树型结构
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 178: 链路状态
链路
  相邻路由器一对接口之间的互联
链路状态：接口及其与邻近路由器之间关系的描述
  接口的IP地址、掩码
  链路类型
  到连接路由器的开销等
4.4.4 内部网关协议OSPF
所有这些链路状态集中构成了链路状态数据库

## Slide 179: 链路状态路由协议基本思想
4.4.4 内部网关协议OSPF
1. 每个结点建立完整的网络图——链路状态数据库
  通过链路状态信息的可靠扩散机制实现
R1
R3
R2
R4
最初，各结点仅有到邻居结点的链路状态信息

## Slide 180: 链路状态路由协议基本思想
4.4.4 内部网关协议OSPF
1. 每个结点建立完整的网络图——链路状态数据库
  通过链路状态信息的可靠扩散机制实现
R1
R3
R2
R4
通过链路状态信息的可靠扩展，每个结点都获得了整个网络的完整拓扑
  全网范围内不同结点得到的是一致的（这称为链路状态数据库的同步）

## Slide 181: 链路状态路由协议基本思想
4.4.4 内部网关协议OSPF
2. 每个节点单独计算到其它节点的最短路径，生成路由表
  路由计算：根据积累的链路状态信息，用Dijkstra最短路径算法，得到一个以自己为根的树型结构
R1
R3
R2
R4
路由计算
路由表
路由表
路由表
路由表

## Slide 182: 构建完整网络拓扑
链路状态信息通过链路状态分组LSP (Link State Packet)传播，内容包含
  创建该LSP的节点标识
  该节点的相邻节点列表和对应链路开销
  序列号
  生存期
每个结点在两种情况下产生LSP
  周期性计时器超时，通常几小时
  当与一个结点直接相连的链路或结点出现故障，拓扑结构变化时
    链路失效由链路层协议检测
    邻接点的死亡由定时器“hello”包检测
4.4.4 内部网关协议OSPF
用于路由计算
用于可靠扩散

## Slide 183: 构建完整网络拓扑
可靠扩散链路状态信息
  节点x收到来自y的LSP副本后
    如果之前没有保存对应ID的LSP，则保存
    如果之前有保存，新副本的序列号更大，则更新
  保存或更新后，向除y以外的所有结点继续扩散
  在两个邻接路由器之间的LSP的发送使用确认和重传来保证可靠性
确保旧信息被新信息替代
  LSP携带序号
    结点每产生1个新的LSP，序列号加1；为防止序号回绕，用64位
  用TTL保证LSP最终从网上清除掉
    结点在将新收到的LSP扩散到邻居之前，对其TTL减1
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 184: 链路状态扩散的例子
4.4.4 内部网关协议OSPF
A
B
C
D
E
1、某LSP到达A节点
2、A扩散LSP到B和C
A
B
C
D
E
3、B和C扩散LSP到D
A
B
C
D
E
4、D扩散LSP到E
A
B
C
D
E

## Slide 185: 路由计算
各结点计算出，以自己为源节点到其它结点的最短路径，生成路由表
  Dijkstra最短路径算法
4.4.4 内部网关协议OSPF
基本定义
：所有的节点集合
：节点之间链路的开销，若间没有边相连，则
：变量，节点子集，包含已经加入的所有节点
：从源节点到节点的路径开销
：算法执行节点 (源节点)
源节点的链路状态算法
//Initialization：
for 中的每一个
//Loop:
while()
以致对中的所有节点而
言是最小的
for 中的每个
在剩余的节点中寻找能以最小开销到达的节点
重新计算没有选中的节点的路径开销：若通过𝑤达到能有更小的开销，则更新原有记录
S初始化到其他节点的开销

## Slide 186: 路由计算
举例：A节点计算其路由表
4.4.4 内部网关协议OSPF
A
B
E
F
C
D
4
9
1
1
3
1
2
6
Source Node
Dest | Cost | Next Hop
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
0
0 A
2 E
6 E
2 E
1 E
3 E
1
2
3
2
6
最终生成的路由路径组成一颗最短路径树(shortest path tree)

## Slide 187: 路由计算
举例：A节点计算其路由表
4.4.4 内部网关协议OSPF
A
B
E
F
C
D
4
1
1
1
2
Source Node
Dest | Cost | Next Hop
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
0 A
2 E
6 E
2 E
1 E
3 E
最终生成的路由路径组成一颗最短路径树(shortest path tree)

## Slide 188: OSPF协议
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First, OSPF)
  为克服RIP的缺点，于1989年开发
    收敛速度更快 – 链路状态变化后，直接发送最终的变化信息
    使用区域(area)概念，可支撑更大规模的网络路由
  Open
    由IETF制定的开放标准
    链路度量可自定义，表示费用、距离、时延、带宽等
  Shortest Path First
    Dijkstra最短路径算法
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 189: OSPF协议
OSPF在基本的链路状态路由算法基础上增加了更多特性
  路由消息的认证
    如 口令、加密验证，防止收到大量的无用的 LSP，采取错误的行动
  负载平衡
    OSPF允许到同一位置存在多条具有相同开销的路由，可以使通信量均匀的分布在这几条链路上（RIP更像是维护中间实时状态，记录多条路径对收敛尤为不利）
  附加的层次性
    使系统具有更大的扩展性的基本方法之一
    OSPF把域（domain）划分为区域（area）给路由层次结构引入另外一层
    减小消息交换的规模，减小收敛时间
      利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，减少了整个网络上的通信量
      在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 190: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
将网络分割成若干独立的区域 (areas)
  每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）
  区域规模限制：在一个区域内的路由器一般不超过 200 个
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS

## Slide 191: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
层次结构的区域划分
  上层的区域叫作主干区域(backbone area)，标识符规定为0.0.0.0，作用是连通其它在下层的区域
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS

## Slide 192: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
区域内：每个节点计算到其它所有域内节点的路由路径
  路由信息仅局限在区域内进行洪范
区域外：节点只需知道到其它区域的路由路径
  跨区域的数据包首先会路由到最近的边界路由器节点(border router)
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS
边界路由器

## Slide 193: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
跨区域的路由如何实现？
  边界路由器汇总从一个区域中了解到的路由信息，在主干区域通知给其它区域的边界路由器；其它边界路由器在自己的区域内传播这些路由信息
  跨区发分组传输：非主干区主干区非主干区
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS
边界路由器R3在主干区域发送关于网1~网3的链路状态通知，就好像这3个网络与它直接相连一样
边界路由器R4和R4从R3得到到网1~网3的路由信息即开销，在自己所在区域内进行通告
边界路由器R4和R7从R3得到至网1~网3的路由信息及开销，在自己所在区域内进行通告
例如从网7发往网1的分组

## Slide 194: OSPF协议报文格式
直接用IP数据报传送
  不同于RIP使用UDP
  IP头部协议字段值为89
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型
24 字节
当前版本号为2
5种类型
包含首部在内，字节为单位
标志发送该分组的路由器的接口的IP地址
目前仅2种：0(不用)；1(口令)
标识分组所属区域

## Slide 195: OSPF的五种分组类型
类型1：HELLO分组
  用来发现邻接的路由器，建立和维持邻接关系
类型2：数据库描述(Database Description)分组
  描述发送者当前拥有的所有链路状态数据库内容的摘要信息
  此类分组在初始化邻接关系时交换
类型3：链路状态请求(Link State Request)分组
  向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
  此类报文在路由器检查数据库描述分组，发现其部分数据库内容过期后发送
类型4：链路状态更新(Link State Update)分组
  发送新的链路状态信息，一个该分组可以包含多项LSA(链路状态通知)内容
  用于对链接状态请求分组的响应；也用于通过洪泛法向全网更新链路状态
类型5：链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组
  确认链路状态更新报文
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 196: OSPF协议的工作
4.4.4 内部网关协议OSPF
Hello
Hello
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
达到数据库的同步
新情况下的同步

## Slide 197: 距离向量 和 链路状态算法比较
4.4.4 内部网关协议OSPF
 | 距离向量方法 | 链路状态方法
路由信息扩散范围 | 相邻节点间交换信息 | 所有节点间都需要交换信息
路由信息内容 | 发送节点所知道的全部信息（自己的整个路由表内容） | 仅发送节点确切知道的信息（与其直接相连的链路状态）
空间开销 | 只保存邻居距离信息 | 需要保存全网拓扑信息
收敛速度 | 较慢 | 较快
可扩展性 | 较差 | 较好
路由环路 | 可能会出现环路，Count-to-Infinity问题 | 可能会出现短暂环路
路由协议 | RIP | OSPF

## Slide 198: 例子：链路状态的暂时环路
当网络拓扑发生变化时，可能存在瞬时环路(transient loops)
  例如右图：当链路A-B断开时
    B首先感知到，但C和D还不知道
    此时，C到A的数据传输会形成环路：C-B-D-C
      C未更新到A的路由：下一跳是B
      B已经更新了到A的路由：下一跳是D
      D也未更新到A的路由：下一跳是C
B
D
A
C
1
1
5
3
2

## Slide 199: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 200: 分层的路由选择协议
为什么分层？
  规模
    Internet规模非常大，涉及路由选择信息的计算、存储及通信的开销高得不可实现
      路由表中应包含每个合法的IP前缀，当前超过100万条（2020年200+万条）
    必须采取措施以减小公共互联网这种大网络中的路由选择计算的复杂性
  管理自治
    许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 201: 分层的路由选择协议
自治系统
  由单一实体管辖的路由器集合组成
  每个AS都有唯一的标识
    范围：1-65535 （现在已扩展到32位）
    例如，MIT: 3, China Telecom: 4835, Baidu: 55967
分层路由
  AS内部：域内路由(Intra-Domain)
    使用内部网关协议(Interior Gateway Protocol, IGP)和统一的度量标准在AS内路由数据包
      OSPF、RIP
    性能目标导向的，全域内有统一目标
  不同AS间：域间路由(Inter-Domain)
    使用外部网关协议(Exterior Gateway Protocol, EGP)将数据包路由到其它AS
    策略和经济目标导向的，每个AS有自己的策略
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 202: 分层的路由选择协议
边界路由器
AS1
R12
R13
R11
AS3
R33
R31
R32
AS2
R21
R21
R23
R24
R25
域内路由IGP：OSPF、RIP
域间路由EGP
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 203: 外部网关协议
距离向量 or 链路状态？
  没有全网统一的度量指标，每个AS有自己的路由策略(Policy Decision)
使用距离向量方法
  Bellman-Ford算法收敛速度较慢
  Count-to-Infinity问题
使用链路状态方法
  每个系统使用的度量指标不一致
  链路状态数据库太大
  会暴露自己的路由策略给其它AS
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 204: 外部网关协议 - BGP
BGP (Border Gateway Protocol, 边界网关协议)
  域间路由：不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议
  力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由
BGP发言人(BGP speaker)
  AS的管理员要选择至少一个路由器作为“ BGP 发言人”
    一般是 BGP 边界路由器
  交换路由信息
    不同AS的 BGP 发言人建立 TCP 连接，在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 205: 外部网关协议 - BGP
4.4.5 外部网关协议BGP
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS5
AS4
AS3
AS1
AS2
BGP 发言人
基于BGP协议交换路由信息

## Slide 206: 外部网关协议 - BGP
路径向量（path-vector）
  每个路由更新中携带整条路径信息（只有携带完整路径才能进行策略控制）
    路径是指途经的AS的集合，在BGP中可以认为图中的每个点是一个AS
  当收到至某AS X的路由通告
    根据本地策略，选择到X的较好路径
    根据本地策略，决定向哪些AS通告该路由更新
检查环路
  当AS收到路由更新消息后，检查自己`是否在对应路径中
    如果在，存在环路，丢弃该更新消息
    如果不在，将自己添加至路径中，通告该路由更新
优点
  度量指标不需要全局统一
  AS可根据自己的策略选择路径
  协议检查避免可能的环路
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 207: 外部网关协议 - BGP
BGP发言人交换路径向量
4.4.5 外部网关协议BGP
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过 AS2
主干网可发出通告：
要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过（AS1 , AS2）
要到达网络 N5, N6 和 N5 可沿路径（ AS1 , AS3 ）

## Slide 208: BGP策略举例
一个多连接AS拒绝传送中转(transit)数据
  限制路径通告，例如大公司
一个多连接AS可以为一些AS传送中转数据
  只将路径通告给部分AS，例如二级运营商
一个AS可以显式地允许或禁止某AS的数据中转经过
  通过允许或禁止某些路径通告
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 209: BGP路由消息交换
域间的对等点(BGP发言人)之间使用TCP连接
优点
  简化路由协议设计 – 不需要等待对方的消息确认
  连接建立以后，交换所有信息
  在撤销或连接断开之前，路由条目一直有效
  仅更新有变化的部分，可以批量更新
缺点
  当链路负载很高时，路由协议性能会受到影响
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 210: BGP报文格式
4.4.5 外部网关协议BGP
BGP 报文通用首部
BGP 报文主体部分
字节 16 2 1
类 型
长 度
标 记
TCP首部
BGP 报文
IP 首部
TCP 报文
16字节，用于鉴别收到的BGP报文。未采用鉴别方案时，置为全1
BGP报文长度，最小19字节，最大4096
值为1~4，分别对应4种BGP报文

## Slide 211: BGP报文
打开报文(OPEN)
  与相邻的另一个BGP发言人建立关系
保活报文(KEEPALIVE)
  向对等点周期性的发送，保证连接不断开
更新报文(UPDATE)
  发送路由更新信息，以及列出要撤消的路由
通知报文(NOTIFICATION)
  发送检测到的差错
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 212: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 213: IP多播基本概念
以太网等多点访问网络可用硬件实现多播
很多应用要求在互联网上也具有一种广泛的多播能力
  实时信息交互：同时传送实时股票价格、新闻等给多台主机
  同时给多台主机软件升级
  交互式视频/语音会议
IP多播(multicast)
  在IP级模拟多点访问网络的多播
  基于多播组的多对多、一对多传输模式
  每个多播组都有自己的IP多播地址(multicast address)
    主机发送一个分组到多播地址时，相关的多播路由器负责复制转发其到所有组成员
4.5 IP多播

## Slide 214: IP多播基本概念
4.5 IP多播
不使用多播时，90次单播
30次
30次
30次
30次
30次
30次
90次
大量冗余流量
  尤其在接近发送结点处
R1
R3
R4
R2
…
…
…
视频服务器
共90个主机接收节目

## Slide 215: IP多播基本概念
90个多播组成员
4.5 IP多播
1次多播，明显减少网络资源消耗
R1
R3
R4
R2
…
…
…
视频服务器

## Slide 216: 多播地址
D类IP地址
D 类 IP 地址
0
8
16
24
31
1110
其中
  224.0.0.0 保留
  224.0.0.1 在本子网上的所有参加多播的主机和路由器
  224.0.0.2 在本子网上的所有参加多播的路由器
  224.0.0.3 未指派
  ……
  224.0.1.0~238.255.255.255 全球范围可用的多播地址
  239.0.0.0~239.255.255.255 限制在一个组织范围内使用的多播地址
4.5 IP多播

## Slide 217: IP多播与局域网内硬件多播的关系
IP多播的最后阶段，可能需要硬件多播实现
  当多播分组进入某局域网时，若该局域网内部存在对应多播组的多个成员，可通过硬件多播将数据最终交付给这些组成员
D类IP地址与以太网多播地址的映射关系
  多播IP地址与MAC地址映射关系不唯一 ，收到的多播分组需IP层过滤
    如224.128.64.32和224.0.64.32对应的MAC地址都为01-00-5E-00-40-20
00000000
00000001
01011110
0
1110
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址
4.5 IP多播

## Slide 218: IP多播需利用两类协议实现
网际组管理协议IGMP (Internet Group Management Protocol)
  让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组
多播路由选择协议
  多播路由器之间通过协同工作，把多播数据报用最小代价传送给所有组成员
    找出以源主机为根结点的多播转发树
4.5 IP多播
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
R1
R4
R3
R2
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP

## Slide 219: 网际组管理协议IGMP
IGMP是整个网际协议的一个组成部分
  IGMP 使用 IP 数据报传递其报文，即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报
4.5 IP多播
应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP ……)
TCP，UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
各种网络接口
物理硬件
应用层
传输层
网络层
子网层
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 220: IGMP的工作主要分为两部分
第一部分：主机加入某多播组
  当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员
  本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，会利用多播路由选择协议把这种组成员关系发给互联网上的其它多播路由器
第二部分：多播路由器确定本地的组成员关系
  组成员关系是动态的，任何组成员都可以随时退出
  本地多播路由器需周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
  只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的；但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器
4.5 IP多播

## Slide 221: IGMP减小信令开销的措施
主机和多播路由器之间的所有通信都是使用 IP 多播
多播路由器在探询组成员关系时，只需要对所有组发送一个询问报文
  不需要对每一个组发送一个询问报文
  默认的询问周期是每 125 秒发送一次
同一个网络有多个多播路由器时，选择其中一个来探询主机的成员关系
延迟响应
  IGMP 的询问报文中有一个数值 N，它指明一个最长响应时间(默认值 10秒)
  收到询问时，主机在 0 到 N 之间随机选择发送响应所需经过的时延
同一组内的每个主机都要监听响应，只要有本组的其它主机先发送了响应，自己就不必发送响应
4.5 IP多播

## Slide 222: 多播路由选择协议
多播路由选择协议
  找出以源主机为根结点的多播转发树
  多播转发树上的每个多播路由器向树的叶子节点方向复制转发收到的多播分组，但这些路由器不应收到重复的分组
  不同多播组对应不同多播转发树；同一多播组，不同源点的数据发送也对应不同多播转发树
4.5 IP多播

## Slide 223: 多播路由选择协议
几种多播路由选择协议
  距离向量多播路由选择协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
  基于核心的转发树 CBT (Core Based Tree)
  开放最短通路优先的多播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
  协议无关多播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)
  协议无关多播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)
4.5 IP多播

## Slide 224: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 225: 专用互联网/本地互联网
是否每个主机都需要一个任意其它主机都可以访问的IP地址？
  IP地址空间不足
  安全性问题：公司等机构不想让外界可访问公司内部机器
RFC1918定义全局IP地址/私有IP地址
  全局IP地址：用于互联网 -- 公共主机
  私有IP地址：仅用于组织的专用网内部 -- 本地主机
  RFC 5735定义了3个私有地址块：10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
专用互联网/本地互联网专用
  在组织内部，给每个主机分配一个私有IP地址
  使用标准IP路由协议，且可以进一步划分子网
  私有地址只能用作本地地址而不能用作全球地址，在因特网中的所有路由器对目的地址是私有地址的分组一律不进行转发
使用私有地址通信的内部网络，若分布在不同地方，如何相连
  采用IP隧道技术实现虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)
4.6 VPN

## Slide 226: 基于IP隧道技术的VPN
互联网
4.6 VPN
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
隧道两端：公有地址

## Slide 227: 基于IP隧道技术的VPN
因特网
4.6 VPN
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
隧道两端：公有地址
虚拟专网 VPN

## Slide 228: 基于IP隧道技术的VPN
因特网
4.6 VPN
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
当主机X向主机Y通信时
  X->Y的IP分组被作为DATA部分，封装在另一IP分组内
    内层IP分组的源、目的地址分别为10.1.0.1、10.2.0.3；整个分组加密
    外层IP分组的源、目的地址分别为125.1.2.3、194.4.5.6
外部IP分组的DATA部分
外部IP分组首部
X 到 Y 的IP分组的DATA部分
内层IP分组首部

## Slide 229: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 230: 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)
内部网络中使用私有地址的主机如何访问互联网上的任意主机？
NAT负责私有地址与全局地址之间的翻译
  外部网络无需知道内部网络的地址情况
  需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件
  装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的全局IP地址
  所有使用私有地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其私有地址转换成 NAT拥有的全局IP地址，才能和互联网的其它主机进行通信
4.7 NAT
两个系统之间的信息转换：内部地址、外部地址

## Slide 231: NAT举例
客户端 10.24.0.23 想连接到服务器61.135.169.125的80端口
客户端发起连接
  客户端协议栈分配一个临时端口号10000，并发送请求
连接请求经过NAT设备
  NAT分配一个端口号50000，与该客户端请求建立映射关系
  NAT转发请求，将客户端的源地址和源端口替换为自己的地址和端口
4.7 NAT
NAT
61.135.169.125:80
10.24.0.23:10000
159.226.43.39
Int Addr | Int Port | NAT Port
10.24.0.23 | 10000 | 50000

## Slide 232: NAT举例
客户端 10.24.0.23 想连接到服务器61.135.169.125
NAT设备作为两端的代理
  对于客户端，NAT设备拦截其消息，并标记自己为发送方
  对于服务器端，NAT设备作为服务器消息的接收者
    将收到的服务器数据更新目的地址和端口，发送给内网主机
4.7 NAT
NAT
61.135.169.125:80
10.24.0.23:10000
159.226.43.39
Int Addr | Int Port | NAT Port
10.24.0.23 | 10000 | 50000
Src IP: 10.24.0.23 Dest IP: 61.135.169.125
Src Port: 10000 Dest Port: 80
Src IP: 159.226.43.39 Dest IP: 61.135.169.125
Src Port: 50000 Dest Port: 80